## Slide 1: Protección contra caídas
School of Continuing Education
& Professional Development

## Slide 2
OSHA - Susan Harwood Training Grant
DISCLAIMER: This material was produced under grant number SH 208 32–SH–0 from the Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor. It does not necessarily reflect the views or policies of the U. S. Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the U. S. Government. The U.S. Government does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed. COPYRIGHT INFORMATION: This material is the copyrighted property of Miami Dade College. By federal regulation, OSHA reserves a license to use and disseminate such material for the purpose of promoting safety and health in the workplace. Miami Dade College hereby authorizes employers and workplace safety and health professionals to use this material, distributed by or through OSHA, in their workplaces or practices in accordance with the guidance contained in the material. To this end, permission is granted to use such copyrighted material solely for non-commercial, instructional, personal, or scholarly purposes. The material may be used and incorporated into other workplace safety and health programs on the condition that no fee may be charged for the subsequent use of the material. Use of the material for any other purpose, particularly commercial use, without the prior, express written permission of the copyright owner/s is prohibited. Furthermore, any modification to the material is prohibited without the prior, express written permission of the copyright owners.

## Slide 3: Descripción
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Este entrenamiento proporcionará una perspectiva básica e información acerca de la protección contra caídas y los parámetros actuales de OSHA. Los aspectos a tratar incluyen los fundamentos de la protección contra caídas, los distintos elementos de los sistemas para detención de caídas, sus limitaciones y un análisis general de situaciones reales y peligrosas.

## Slide 4: Objetivos del curso
DISCLAIMER: This material was produced under grant number SH 208 32–SH–0 from the Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor. It does not necessarily reflect the views or policies of the U. S. Department of Labor, nor does mention of trade names, commercial products, or organizations imply endorsement by the U. S. Government. The U.S. Government does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed. COPYRIGHT INFORMATION: This material is the copyrighted property of Miami Dade College. By federal regulation, OSHA reserves a license to use and disseminate such material for the purpose of promoting safety and health in the workplace. Miami Dade College hereby authorizes employers and workplace safety and health professionals to use this material, distributed by or through OSHA, in their workplaces or practices in accordance with the guidance contained in the material. To this end, permission is granted to use such copyrighted material solely for non-commercial, instructional, personal, or scholarly purposes. The material may be used and incorporated into other workplace safety and health programs on the condition that no fee may be charged for the subsequent use of the material. Use of the material for any other purpose, particularly commercial use, without the prior, express written permission of the copyright owner/s is prohibited. Furthermore, any modification to the material is prohibited without the prior, express written permission of the copyright owners.
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Identificar los dispositivos y sistemas de protección adecuados.
Identificar los riesgos de caídas comunes.
Identificar métodos de reducción y corrección para los riesgos de caídas comunes.
Discutir y revisar brevemente los parámetros de OSHA que son aplicables.

## Slide 5
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 6
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 7
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Anatomía de una caída

## Slide 8
OSHA - Susan Harwood Training Grant
ANATOMIA DE UNA CAIDA
A menos que usted crea que caer no es algo serio y que probablemente pueda sostenerse a sí mismo antes de que se haga demasiado daño, siga leyendo la información siguiente; le puede resultar interesante.
TIEMPO DISTANCIA DE VELOCIDAD RESPUESTA
TRANSCURRIDO LA CAÍDA (METROS POR HUMANA
(SEGUNDOS) LIBRE (METROS) SEGUNDOS)
0.1 2” 3.3 Desprevenido
0.2 8” 7.0 Conciente
0.3 18” (1.5’) 10.0 Conciente
0.4 31” 13.0 Con reflejo
0.5 48” (4’) 16.0 Comienza a moverse
0.6 70” 19.3 Comienza a moverse
0.61 72” (6’) 19.6 Movimiento ligero
0.7 95” 23.0 Movimiento ligero
0.8 124” 26.0 Movimiento
0.9 156” 29.0 Movimiento
1.0 193” (16’) 32.0 Movimiento
2.0 773” (64’) 64.0 Movimiento

## Slide 9
OSHA - Susan Harwood Training Grant
ANATOMIA DE UNA CAIDA
Nota:“Comienza a moverse” y “Moviento ligero” NO equivalen a extenderse y tratar de aferrarse a algo.
¡Para cuando ustedes esté conciente o pueda hacer movimientos controlados ya habrán transcurrido 8 décimas de segundo o más, y ya habrá caído aproximadamente 3 metros!
OSHA exige protección contra caídas desde una altura de 1.80 metros.

## Slide 10
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 11: Dos factores influyen en las caídas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Peso corporal ( P )
Distancia de la caída libre (D)
Fuerzas = P x D
Por lo tanto, un trabajador de 215 libras con otras 6 libras de herramientasque cae desde 1.83 metros puede generar fuerzas de caídas de 1,290 libras en el cuerpo de una persona.
Sin desaceleración adecuada o amortiguación, esto podría causar lesiones graves.

## Slide 12: Caídas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Las caídas son la causa principal de fatalidades en el rubro de la construcción.
En 2008 se produjeron 700 caídas fatales.
En 2009 se produjeron 617 caídas fatales.
La mitad de estas caídas ocurrieron en la construcción.
Las lesiones por caídas cuestan millones cada año

## Slide 13: Las 10 infracciones principales según OSHA
2010 2009 2008
Andamios Andamios Andamios
Protección contra caídas Protección contra caídas Comunicación de riesgo
Comunicación de riesgo Comunicación de riesgo Protección contra caídas
Protección respiratoria Protección respiratoria Protección respiratoria
Escaleras de mano Control de energía peligrosa Control de energía peligrosa Escaleras de mano (cierre y etiqueteado) (cierre y etiqueteado)
Control de energía peligrosa Eléctricas (métodos de alambrado) Eléctricas (métodos de alambrado)
(cierre y etiqueteado) Camiones industriales Camiones industriales
Eléctricas (métodos de alambrado) Protección de maquinarias Escaleras de mano
Eléctricas (en general) Eléctricas (en general) Escaleras de mano
Eléctricas (en general)
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 14
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 15: Caidas de:
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Techos, 109
Andamios, 53
Escaleras de manos, 122
Caídas desde el mismo nivel, 83
Caídas desde un nivel inferior

## Slide 16: Infracciones más comunes a la protección contra caídas.
OSHA - Susan Harwood Training Grant
1926.451/Andamios 9,093
1926.501/Protección contra caídas 6771
1926.1053/Escaleras de mano 3072

## Slide 17: OSHA multa fuerte 16 de Marzo de 2011 a las 3:56 p.m
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Marco Island — La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos propone penalidades de $60,900 contra la corporación Morca, de Naples, como resultado de 14 infracciones graves contra la seguridad descubiertas en una obra en Marco Island. Las violaciones incluyen omisiones múltiples a la hora de preparar y matener un andamiaje adecuado, lo cual implicó que los trabajadores se vieran expuestos a riesgos de caídas; la falta de protección contra caídas para los trabajadores y el entrenamiento inadecuado para que los empleados reconocieran y previnieran los peligros de caídas. “Mi negocio es pequeño, la multa (el costo de la infracción) es más de lo que gano en un año”, dijo Morales. Morca tiene 13 trabajadores, una reducción desde los 29 que empleaba en los buenos tiempos de la construcción.

## Slide 18: Causas primarias de las fatalidades por caídas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Sitios desprotegidos, esquinas y hoyos.
Superficies para caminar y trabajar construidas incorrectamente.
Uso indebido de equipos de acceso (escaleras de mano y elevadores).
Uso inadecuado del PFAS (Sistema Personal contra Caídas, por sus siglas en inglés).
Resbalones y tropiezos (servicio de limpieza).

## Slide 19: Fatalidades y estadísticas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El 85% de todas las citaciones por infracciones y el 90 % de las cifras de multas se relacionan con los cuatro principales peligros en la construcción: ser atropellado, quedar atrapado, caer o electrocutarse.
El 79% de todas las fatalidades están relacionadas con lo anterior.

## Slide 20: PROTECCION CONTRA CAIDAS
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 21: ¿Qué es la protección contra caídas?
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Respuesta. Una serie de pasos razonables que se toman para eliminar o controlar los efectos nocivos de las caídas accidentales al subir o trabajar en alturas.

## Slide 22: Planeando la protección contra caídas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
La práctica indica que la protección contra caídas se convierte en parte integral del proceso de planificación de un proyecto. Desde la posibilidad misma de construir o los sistemas de instalación, hasta el uso y mantenimiento.
Es mejor si toda la protección contra caídas se planifica y diseña antes de la construcción. ¡Sería difícil y costoso una vez comenzado el proyecto!
Planear (¡Hacer!) mantendrá a los trabajadores seguros y minimizará la responsabilidad de las partes participantes.

## Slide 23
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 24: Control de la exposición a caídas
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Seleccione los sistemas de protección adecuados para cada situación determinada.
Aplique la construcción y la instalación correctas de los sistemas de seguridad.
Supervise a los empleados como es debido.
Haga responsable al supervisor en lo concerniente a la protección contra caídas en los sitios de trabajo.
Utilice procedimientos seguros de trabajo.
Entrene a los trabajadores en la selección correcta, el uso y el mantenimiento de los sistemas de protección contra caídas.
Evalúe la efectividad de todos los pasos.

## Slide 25: Sistema de protección para detener la caída personal
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Asegúrese de que los sistemas de protección para detener la caída personal:
Reduzcan la fuerza de caída a 1800 libras.
Estén ajustados de tal forma que el empleado no pueda caer libremente o hacer contacto con ningún nivel inferior.
Detengan al empleado por completo y reduzcan la distancia de desaceleración a un metro.
Tengan la fuerza suficiente para soportar el doble de la energía de impacto potencial de un trabajador descendiendo en caída libre desde una altura de 1.83 m o la distancia de caída libre permitida por el sistema, cualquiera que sea la menor.

## Slide 26: Otros elementos a tener cuenta
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Deje fuera de servicio inmediatamente a aquellos componentes o sistemas que hayan sufrido impactos de caídas hasta tanto sean inspeccionados por alguien calificado que los encuentre libres de daños y aptos para el uso.
Rescate a los empleados rápidamente en caso de una caída o asegúrese de que ellos se puedan rescatar a sí mismos.
Inspeccione los sistemas antes de cada uso por si presentan desgaste, daños o cualquier deterioro de otra índole, y deje fuera de servicio los componentes defectuosos.
No asegure los sistemas de protección contra caída personal de los sistemas de barandas o grúas.
Para que permitan el movimiento de los trabajadores, cuando los sistemas de protección contra caída personal se utilicen en áreas de montacargas ajústelos sólo hasta las orillas de las superficies caminables y de trabajo.

## Slide 27: Fuerza de impacto
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Minimice la distancia de la caída.
Use amortiguadores.
Escoja el arnés adecuado y úselo correctamente.

## Slide 28: El ABC
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 29: A
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 30: Anclaje
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Los puntos de anclaje que se usan para asegurar los sistemas de protección contra caída personal deben ser independientes de cualquier otro punto utilizado para sostener o suspender plataformas, y capaces de soportar por lo menos 5,000 libras por empleado anexado. O puede ser diseñado y utilizado como sigue:
  Como parte de un SPDCP que conserve al menos un factor de seguridad de al menos dos.
  Bajo la supervisión de una persona calificada.

## Slide 31: Puntos de anclaje incorrectos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Barandas regulares
Verjas
Escaleras de mano o travesaños
Andamios
Enseres fijos
Conductos o plomería
Obras de ductos o tuberías
Ganchos de Tuberías
Prensas C
Bandejas de cables
Otra línea de vida
Sostenes de techos, respiraderos
Vigas, montantes (excepto que alguien calificado lo autorice)

## Slide 32: B
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 33: El arnés de cuerpo
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El arnés de cuerpo está diseñado para minimizar la tensión de una fuerza sobre el cuerpo de un trabajador en el caso de una caída.
No utilice el arnés de cuerpo para subir materiales.

## Slide 34: El arnés de cuerpo, continuación
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Necesita ser revisado con frecuencia; diariamente antes de ser utilizado por el trabajador 502 (d) (21).
Debe ser aprobado una vez al mes por alguien calificado.
Nunca debe ser modificado
Debe ser dejado fuera de servicio de inmediato si está defectuoso o ha sido sufrido algún impacto. 502(d)(9)

## Slide 35: El ajuste correcto es clave
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Sea capaz de alcanzar su anilla en D con el pulgar.
Guarde un máximo de 4 dedos (acostados) de cuerda en las piernas. Las correas deben ir tan altas como sea posible, siempre que resulten cómodas.
Asegúrese de que la correa del pecho esté alrededor del mismo.
Haga que un compañero chequee por si hay algo enrollado o torcido, etc.

## Slide 36: ABC
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Un ABC adecuado es parte del SDCP
Una falla e cualquier aspecto del ABC puede ser la diferencia entre una caída detenida y una muerte por caída.

## Slide 37: Los anclajes adecuados son claves
OSHA - Susan Harwood Training Grant
29CFR 1926 Subdivisión M Apéndice C (h): La postura de OSHA en cuanto a la importancia de los puntos de anclaje.
La planificación del empleador es VITAL.
Sin planificación, los empleados tienden a buscar anclajes por su cuenta o a no usar SDCP.
Deben soportar más de 5,000 libras por empleado anexado.

## Slide 38: ¿Qué es un factor de seguridad de 2?
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Significa que la carga máxima que se le puede aplicar al anclaje se multiplica por dos.
Los ingenieros han llegado al acuerdo de usar 3,600 libras ya que las fuerzas de caídas máximas de un trabajador en caída usando un arnés es de 1,800 libras.
1926.32(n) Factor de Seguridad: Significa la proporción entre la fuerza de ruptura de un miembro de una parte de un equipo y la tensión de trabajo real de una carga segura.

## Slide 39: Uso de cáncamos roscados
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Aprobados para cargar en paralelo al eje roscado
Si está montado en la pared, la evaluación perpendicular al eje debe cumplir las 5,000 libras por empleado.

## Slide 40
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 41
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Uso inadecuado e instalaciones incorrectas de un punto de anclaje. Eslinga enhebrada a través de un agujero y asegurada por medio de un poste de apoyo.
41

## Slide 42
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Sostendrá 5000 libras? ¿Cumple este ejemplo con los parámetros actuales de OSHA? Se encontró un trabajador al otro extremo de la eslinga anexado a ella por una cuerda de seguridad y un arnés de cuerpo.
42

## Slide 43: Líneas de vida horizontales
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Proporcionan maniobrabilidad.
Deben ser diseñadas, instaladas y utilizadas bajo la supervisión de individuos calificados y poseer un factor de seguridad de al menos 2.
Ver Subsección M, Apéndice C (h) (6)
Ver ANSI A 10.14 1991-pp5

## Slide 44: Líneas de vida verticales
OSHA - Susan Harwood Training Grant
29CFR 1926.104
Fuerza de quiebre mínima de 5,000 libras
Separe las líneas de vida por empleado 502.(d)(10)
Erección de montacargas: dos empleados en la línea de vida vertical, siempre que esté aprobada para 10,000 libras
Libres de nudos. Estos pueden reducir la fuerza en un 50%.

## Slide 45: C
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 46: Los conectores
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Los conectores, incluyendo las anillas en D y los ganchos de seguridad, deben estar hechos de acero forjado a martinete, de chapa de acero, de acero conformado u otros materiales equivalentes. Deben tener acabados resistentes a la corrosión y las superficies y las esquinas lisas para prevenir daños a otras partes conectadas al sistema.

## Slide 47: Conector (Cuerdas de seguridad)
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Deben ser inspeccionadas antes de cada uso.
No deben ser atadas a sí mismas.
Deben ser usadas con amortiguadores o paquetes de impacto en la anilla D.
Deben tener el gancho adecuado para el punto de anclaje deseado.

## Slide 48: Líneas de vida retráctiles
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Muy efectivas para las aplicaciones verticales.
Normalmente frenan en 1 o 2 pies, minimizando la distancia de caída total y las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador.

## Slide 49: Línea de vida autorretráctil y dispositivos de desaceleración
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Las líneas de vida autorretráctiles que limitan la caía libre a 0.6 metros o menos deben ser capaces de sostener una carga a tracción mínima de 3,000 libras al dispositivo en posición totalmente extendida.
Las líneas de vida autorretráctiles que no limitan la caía libre a 0.6 metros o menos y las correas antidesgarro y las comunes deben ser capaces de sostener una carga de 5,000 libras al dispositivo en posición totalmente extendida.

## Slide 50: No enganche cuerdas de seguridad al dispositivo retráctil
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Esto puede ocasionar fallas en los ganchos y afectar la capacidad de cierre del retráctil.
El retráctil debe estar conectado directamente a la anilla en D.
No hay plan para el factor péndulo en la eventualidad de una caída.

## Slide 51
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Qué observa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué otra cosa podría hacer este hombre? La cuerda de seguridad no es la apropiada y el punto de anclaje tampoco cumple con lo establecido.
51

## Slide 52
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Cuáles son los riesgos? ¿Debería la persona estar amarrada? El hombre se halla cerca de la abertura en la pared, por lo cual si se cae de la escalera de mano puede tropezar y caer por encima del borde de la ventana. Debería estar amarrado.
52

## Slide 53: Los SDCPs deben limitar o de la fuerzas de caída máxima sobre el trabajador
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Por 29CFR 1926 502(d)(16)
Faja de cuerpo FCM a 900 libras
Arnés de cuerpo completo FCM a 1,800 libras
Las cuerdas de seguridad de cierre automático y con amortiguadores incorporados pueden reducir las fuerzas de caída de un 65 a un 85%.

## Slide 54: Información
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Steel Lanyard: 3,970lbs of force
Nylon rope lanyard: 2,395lbs of force
Shock absorbing lanyard: 830lbs of force

## Slide 55
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 56: Ganchos de cierre automático
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Los ganchos de cierre automático deben tener una fuerza de quiebre mínima de 5,000 libras, haber superado pruebas que demuestren un mínimo de esfuerzo de carga de 3,600 libras sin cuartearse, romperse o quedar deformados de manera permanente. También deben ser de cierre, de cierre doble, diseñados y utilizados para prevenir que el cierre se zafe por el contacto del protector del cierre con el miembro conectado. A menos que estén diseñados para las conexiones siguientes, los ganchos de cierre automático no deben ser unidos:
  Directamente a redes cuerdas o cables.
  Unos a otros.
  A una anilla en D a la cual hay conectados otros cierres o conectores.
  A una línea de vida horizontal.
  A cualquier objeto cuya forma sea incompatible en relación con el cierre automático de tal forma que el objeto conector pueda deprimir el protector del cierre y hacer que se abra por sí mismo.
29 CFR 1926 Subsección M, Protección contra caídas. Parámetros de OSHA.
1926.502, Sistemas de Protección contra Caídas. Criterios de Sistemas de Protección contra caídas y Prácticas.
29 CFR 1926.502(d)(1)

## Slide 57
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Cuáles son los riesgos? ¿Debería la persona estar amarrada? El hombre se halla cerca de la abertura en la pared, por lo cual si se cae de la escalera de mano puede tropezar y caer por encima del borde de la ventana. Debería estar amarrado.
57

## Slide 58: Estructuras de impacto en bajos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Evaluación
Ancla
Longitud de la cuerda de seguridad
Elongación del arnés
Amortiguadores
Posición de la anilla en D

## Slide 59: Distancia de la caída libre
OSHA - Susan Harwood Training Grant
¿Cuánto ha recorrido un trabajador en su caída antes de que comience a intervenir el efecto de los amortiguadores o el equipo de desaceleración?
¿Afecta a las fuerzas de impacto y la distancia total de la caída?

## Slide 60: Caída libre, continuación
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Ubicación del punto de anclaje en relación con la altura de la anilla en D
-Por debajo de la anilla en D permite caídas significativas.
-Por encima de la anilla en D minimiza la caída libre a menos de 1.80 metros.

## Slide 61: Persona competente
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Se trata de alguien capaz de identificar riesgos existentes y predecibles en el trabajo o su entorno, así como condiciones insalubres, peligrosas o riesgosas para los empleados. Posee autoridad para tomar medidas correctivas inmediatas con el fin eliminar dichas condiciones.

## Slide 62: Persona calificada
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Alguien que por tener un título o diploma reconocidos, por su posición profesional o por su vasto conocimiento, entrenamiento y experiencia ha demostrado exitosamente su habilidad para resolver problemas relacionados con la materia en cuestión.

## Slide 63
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 64
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 65: Sistema de barandas de seguridad
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Temas básicos
  Sistema completo
    Cobertura total
    Pasos de acceso/Escaleras de mano
    Areas de manipulación de materiales
Construcción adecuada
    Fuerza de 200 libras
    Desvío: baranda superior a no menos de 105 centímetros por encima de la superficie caminable.
Mantenimiento
  Custodia y control

## Slide 66: Parámetros de OSHA
OSHA - Susan Harwood Training Grant
1) Para rieles de madera:
  los componentes de madera deben ser de un mínimo de 1500 libras por pie en fibra (grado de resistencia) y madera de construcción. Los postes deben ser de al menos 5 por 10 centímetros. Los rieles no deben estar a una distancia del centro superior a los 2.4 metros); la baranda superior debe ser un madero de al menos 5 por 10 centímetros, el riel intermedio debe ser uno de al menos 2.5 por 15 centímetros. Todas las dimensiones de los maderos son medidas nominales proporcionadas por los Parámetros de Madera de Construcción (American Softwood Lumber Standards), de enero de 1970.

## Slide 67: Parámetros de OSHA, continuación
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Para barandas de tuberías: los postes, las barandas superiores y las intermedias deben ser de al menos 2.5 a 3.5 centímetros de diámetro nominal con postes a una distancia entre sí de no más de 2.4 metros de los centros.

## Slide 68: Parámetros de OSHA, continuación
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Para barandas estructurales de acero: postes, barandas superiores e intermedias deben ser de lados de al menos 5 por 5 centímetros 1.1 centímetros, con postes a una distancia entre sí de no más de 2.4 metros de los centros.

## Slide 69
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 70: Barandas de madera
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Altura correcta: 105 centímetros (+/- 7.5 centímetros)
Fuerza adecuada: 200 libras hacia fuera o hacia abajo
Barandas intermedias: entre el tope y el suelo
Fuerza adecuada:150 libras hacia fuera o hacia abajo
Cornisa
Fuerza adecuada 50 libras hacia fuera o hacia abajo.

## Slide 71
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 72
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Varios sistemas de protección contra caídas utilizados a la vez: Barandas, redes y sistemas de detención de caída personal.
72

## Slide 73
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Cumpliría esto con los parámetros de OSHA? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué debería sostener la baranda superior?
73

## Slide 74
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 75
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Y este sistema? ¿Cumple con los parámetros de OSHA? Observe que el extremo del sistema de barandas está abierto y que la baranda superior tiene clavos que sobresalen. Este sistema no cumple con establecido.
75

## Slide 76
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: También observe que hay escombros de cemento sobre la baranda superior y que la baranda del final no se halla correctamente anclada.
76

## Slide 77
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Es este un sistema de barandas instalado correctamente? ¿Qué está mal? Ya los estudiantes deben ser capaces de identificar qué está mal y de ayudar a establecer qué se puede hacer para enmendar el mismo.
77

## Slide 78: Barandas de cable
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Altura correcta: 105 centímetros.
No se puede desviar por debajo de los 97.5 centímetros
Marcada cada 1.80 metros
Material de alta visibilidad.
La terminación y los anexos deben cumplir los parámetros (por Apéndice B Subdivisión M)
Cuerda de alambre
0.6 centímetros de diámetro nominal.

## Slide 79
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 80
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Sistema de barandas que colapsó ya que alguien se amarró a él y el dispositivo no soportó las 5,000 libras. Cuando la persona se enganchó del mismo lo haló, y el poste se zafó de su base en el suelo del área de trabajo.
80

## Slide 81
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Sostendrá esto 5,000 libras? ¿Se conectaría usted a este sistema? Observe lo suelto y lo incorrecto de la instalación de los tornillos en U.
81

## Slide 82: Hoyos
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 83: Hoyos
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Deben estar cubiertos
Por un material que no deje espacios de más de 2.5 centímetros de ancho. La cubierta debe quedar segura en su lugar con el fin de prevenir que caigan herramientas o materiales.
Barandas
Pueden ser utilizadas siempre que estén en concordancia con los parámetros aplicables.

## Slide 84
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 85
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 86
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Es éste un buen sistema de protección? ¿Qué falta? “HOYO” ¡Pintado sobre él mismo!
86

## Slide 87: Redes de seguridad
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 88
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Redes de seguridad instaladas correctamente; descríbalas y exponga las razones por las cuales las usaríamos en una obra.
88

## Slide 89
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Redes de seguridad usadas para cubrir completamente el lado de un edificio.
89

## Slide 90
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Redes de seguridad utilizadas para evitar que los escombros caigan e impacten al personal que está debajo.
90

## Slide 91
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Otro ejemplo de redes de seguridad que se usan en un lado de un edificio.
91

## Slide 92
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 93
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Allí donde los trabajadores en una obra de construcción están expuestos a caídas verticales superiores a 1.80 metros, OSHA requiere que los empleadores proporcionen protección contra caídas en una de tres formas antes de que comience el trabajo:
  Colocando barandas alrededor de las áreas de riesgo,
  Instalando redes de seguridad o
  Facilitando sistemas de detención de caída personal a cada empleado.
Muchas veces la naturaleza y la ubicación del trabajo determinará el tipo de protección contra caídas. Si el empleador elige utilizar un sistema de protección de redes, debe cumplir con las exigencias.

## Slide 94
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Safety nets must be installed as close as practicable under the surface on which employees are working, but in no case more than 30 feet below.
When nets are used on bridges, the potential fall area must be unobstructed.
Safety nets must extend outward from the outermost projection of the work surface as follows:
Distancia vertical del nivel de trabajo al plano horizontal de la red:
Hasta 1,5 metros
Entre 1,5 y 3 metros
Más de 3 metros
Distancia horizontal mínima requerida de orilla exterior de la red de la orilla de la superficie de trabajo:
2,4 metros
3 metros
3,9 metros

## Slide 95
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Las redes de seguridad deben ser instaladas con suficiente margen como para prevenir el contacto con las superficies o las estructuras debajo de ellas cuando son sometidas a una fuerza de impacto igual a la de la prueba de caída.
Las redes de seguridad y las instalaciones de dichas redes deben superar pruebas de caídas en el área de trabajo:
  Después de la instalación inicial y antes de ser utilizadas.
  Siempre que se las reubique.
  Después de reparaciones importantes.
  A intervalos de 6 meses si se les deja en un mismo sitio.

## Slide 96
OSHA - Susan Harwood Training Grant
La prueba de caída consiste en dejar caer sobre la red una bolsa de arena de 400 libras y un diámetro de 70-80 centímetros desde la superficie más alta sobre la cual los empleados estén expuestos a riesgo de caída, pero no a menos de 105 centímetros por encima de ese nivel.
Cuando el empleador pueda demostrar que no es razonable que dicha prueba se lleve a cabo, el empleador o una persona competente designada deben certificar que la red y su instalación tienen suficiente margen y absorción de impacto mediante la preparación de un documento de certificación previo al uso de la red como sistema de protección contra caídas. La certificación debe incluir:
  Identificación de la red y su instalación.
  Fecha en que se determinó que tanto la red como su instalación cumplían con los parámetros.
  Firma de la persona que lo determina y certifica.

## Slide 97
OSHA - Susan Harwood Training Grant
El documento de certificación más reciente debe estar disponible en el área de trabajo para ser inspeccionado.
Las redes de seguridad deben ser inspeccionadas, por si presentan desgaste, daños o deterioro, al menos una vez a la semana y después de cada incidente que pudiera afectar la integridad del sistema.
Las redes defectuosas no deben ser utilizadas; los componentes con desperfectos deben retirarse de servicio.
Los objetos que han caído sobre la red, como por ejemplo escombros, equipos y herramientas, deben ser retirados de la red tan pronto como sea posible y al menos antes del próximo turno de trabajo.
La abertura máxima del tejido no debe exceder la medida de 15 por 15 centímetros. Todos los cruces de tejido deben ser asegurados para prevenir el estiramiento de la abertura de la malla, la cual no debe exceder los 15 centímetros de centro a centro.
Cada red de seguridad, y por consiguiente cada sección, debe tener una cuerda de borde para el entretejido con una fuerza de quiebre de 5000 libras como mínimo.
Las conexiones entre los paneles de red redes de seguridad deben ser tan fuertes como los componentes integrales de la red y no deben estar espaciados en más de 15 centímetros.

## Slide 98
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 99
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 100
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Un experto en seguridad durante la instalación de unas redes de seguridad. Se requiere ser una persona competente para saber cómo instalarlas.
100

## Slide 101: Instalando las redes
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 102
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 103
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 104
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 105
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 106: Plataformas de manipulación de materiales
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 107: Plataformas de manipulación de materiales
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Las plataformas de manipulación de materiales deben tener barandas
Cuando las barandas están abiertas para recibir materiales los trabajadores deben estar amarrados.
Se prefiere el uso de portones antes que los rieles portátiles.
29 CFR 1926.501(b)(3) y 502 (b)(10)

## Slide 108
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 109
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 110
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 111: ANDAMIOS
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 112
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Trepar por las abrazaderas cruzadas de la estructura de un andamio es riesgoso y está específicamente prohibido por los parámetros federales. Sin embargo OSHA perite acceso directo desde otro andamio, estructura o elevador personal.
Si tal acceso no es posible , las escaleras de mano, las escaleras de gancho, las escaleras acoplables, las escaleras de torre y demás, las rampas y los pasajes cubiertos deben ser utilizados en cumplimiento de las normas.

## Slide 113: Escaleras de gancho y escaleras acoplables
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Deben tener su travesaño más bajo a no más de 60 centímetros por encima del nivel sobre el que se apoya el andamio.
Cuando se usa en un andamio apoyado en una altura de más de 10.6 metros, deben tener plataformas de descanso a intervalos máximos de 10.6 metros
Deben tener una longitud de peldaño máxima de 22 centímetros y una separación máxima entre peldaños de 42 centímetros.
Deben estar diseñados específicamente para el tipo de andamio con el que están siendo usados.

## Slide 114: Escaleras incorporadas en el andamio
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Deben tener una longitud de peldaño de al menos 20 centímetros.
Deben estar diseñados y construidos específicamente para ser utilizados como peldaños de escaleras de mano.
No deben ser utilizados como plataformas de trabajo cuando los peldaños son de menos de 22 centímetros, a menos que cada empleado utilice protección contra caídas o un dispositivo de posición [29 CFR 1926.502(e)].
Debe estar uniformemente espaciado dentro de cada sección de marco.
Debe tener plataformas de descanso a intervalos máximos de 10.6 metros sobre cada andamio con apoyo que se encuentre a más de 10.6 metros de altura.
Debe tener una separación máxima entre peldaños de 42 centímetros.

## Slide 115
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 116: ¿Acceso directo?
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 117
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 118
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Debata las diferencias que existen entre los dos tipos de andamios. ¿Es seguro éste? ¿Qué hay mal en él?
118

## Slide 119: Tipos de andamios
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Con apoyo
De marco fabricado
Tubo y acople
De soporte de pared
De soporte de forma
Gato de escalera
Bomba de gato
Suspendidos
De péndulo
Multipuntos
Catenaria

## Slide 120: Escaleras y escaleras de mano
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Escaleras de mano
De extensión
De escalón
Fijadas verticales
Construidas para el trabajo

## Slide 121: Escalera de mano de extensión
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 122: Escaleras y escaleras de mano
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Se arriesga a caer si las escaleras de mano portátiles no se ubican de manera segura cada vez que van a ser utilizadas. Mientras usted está sobre una, ésta puede moverse y resbalar de su base. También usted puede perder el equilibrio al subir o bajarse de una escalera de mano. Las caídas desde una escalera de mano pueden causar de torceduras hasta la muerte.

## Slide 123
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 124
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 125
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 126
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 127: Escaleras con escalones
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 128
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 129
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 130
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 131
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 132
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 133: ¿Cómo evito los riesgos?
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Ubicar las escaleras de mano portátiles de forma que las barras laterales se extiendan al menos un metro por encima del suelo.
Asegure las barras laterales en el tope a un soporte rígido y use un dispositivo de agarrar la extensión de un metro no sea posible.
Asegúrese de que el peso sobre la escalera no causará que esta resbale de su punto de apoyo.
Antes de cada uso inspeccione las escaleras de mano por si presentan rajaduras o partes rotas como travesaños, peldaños, barras laterales, patas y componentes de cierre.
No aplique a la escalera un peso superior al que ha sido diseñada para soportar. [Más información en “Seguridad en la escalera de mano”. ]
Use solamente escaleras de mano que se ajuste a los parámetros de diseño de OSHA [29 CFR 1926.1053(a)(1)].

## Slide 134: Fija vertical
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 135: Construida en el trabajo
OSHA - Susan Harwood Training Grant
De ancho simple
40 centímetros mínimo
61 centímetros máximo
Riel lateral: 38 por 89 milímetros para escaleras de menos de 5.8 metros y 38 por 140 milímetros para escaleras de más de 5.8 metros. Los rieles laterales no deben exceder los 9 metros.
Barra entre peldaños: 19 por 38 milímetros.
Peldaños: 19 por 64 milímetros para rieles laterales ubicados a 40 centímetros entre sí.
Peldaños: 19 por 89 milímetros para rieles laterales ubicados a más de 40 y hasta 61 centímetros.

## Slide 136
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 137
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: ¿Qué falta? No está correctamente atada arriba, le falta un peldaño y no ha sido construida debidamente según los parámetros de OSHA. ¿Qué se pudo haber hecho de diferente? ¿Y qué hay de ese hoyo abajo?
137

## Slide 138: El entrenamiento requerido
OSHA - Susan Harwood Training Grant
De acuerdo con los requisitos, los empleadores deben proveer de un programa de entrenamiento a cada empleado que use escaleras de mano o similares. El programa debe capacitar los trabajadores para que reconozcan los riesgos relacionados a las escaleras de mano y las fijas, de forma tal que puedan llevar a cabo los procedimientos necesarios para minimizar esos peligros. Por ejemplo, los empleadores deben garantizar que cada empleado sea entrenado por una persona competente en las áreas siguientes, según corresponda:
  La naturaleza de los riesgos de caída en el área de trabajo;
  Los procedimientos indicados para erigir, mantener y desarmar los sistemas de protección contra caídas a ser utilizados.
  La corrección en el uso, la ubicación y la manipulación de todas las escaleras fijas y de mano; y
  Las capacidades de carga máximas para las escaleras de mano utilizadas. Además se debe proporcionar entrenamiento adicional a cada empleado, tanta veces como sea necesario, de manera tal que conserve los niveles de comprensión y conocimiento de los parámetros adquirido a través del cumplimiento de los mismos.

## Slide 139
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 140
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 141
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 142
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 143
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 144: Rescate después de la caída
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 145: Plan de rescate
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Debe ser considerado por todo empleador que enfrenta exposición a caídas y provee a sus empleados de sistema de protección para detener la caída personal.
¿Cómo se baja al hombre?
¿Cuánto tiempo tiene antes de que el hombre que está colgando se lastime? Tal vez ya esté lastimado.

## Slide 146: Plan de rescate, continuación
OSHA - Susan Harwood Training Grant
No se trata solamente de llamar al 911.
29CFR 1926.502(d)(20)
Insiste en que empleador provea rescate urgente de empleados que se hayan caído, SI el empleado no puede rescatarse a sí mismo.
¿En el peor de los casos? Ese es el escenario para el cual el empleador debe tener listo un plan.
¿Cuáles son algunas alternativas de rescate?

## Slide 147: Durante una caída libre
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Las fuerzas que se generan contra el cuerpo pueden ser extremas.
Cuando ocurre una caída, estas fuerzas se transfieren al cuerpo humano y a su equipo de apoyo.
Según un estudio de 1968, los participantes con la faja en posición de navaja podían durar solamente 1.38 minutos antes de que se produjera una lesión.

## Slide 148: Caída libre, continuación
OSHA - Susan Harwood Training Grant
En el mismo estudio, aquellos que usaron el arnés de cuerpo completo alcanzaron un tiempo promedio de 30 minutos antes de que se produjera una lesión.
De acuerdo con la aseguradora Argonauta, el tiempo de tolerancia promedio antes de acusar entumecimiento, hormigueo y náusea luego de permanecer suspendido es de 14.28 minutos en un arnés y de 1.63 minutos con una faja.

## Slide 149
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Caso: una tabla de madera usada para cubrir un hueco no fue correctamente anclada en su lugar.
149

## Slide 150
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Vino una ráfaga de viento y arrastró la tabla del área de trabajo. La tabla cayó del edificio desde 20 pisos de altura.
150

## Slide 151
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: La tabla golpeó a un trabajador que se encontraba abajo y no llevaba casco.
151

## Slide 152
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 153
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: Se llamó a los bomberos y a los paramédicos para que trataran al individuo. Hasta tanto llegaron, el hombre no fue atendido ni se le brindaron primeros auxilios.
153

## Slide 154
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant
Notes: El individuo sufrió un trauma craneal y una pequeña laceración en la parte posterior de la cabeza.
154

## Slide 155
Safety Guys, Inc

## Slide 156
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 157
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 158
Safety Guys, Inc
OSHA - Susan Harwood Training Grant

## Slide 159: TIEMPO DE EXAMEN
OSHA - Susan Harwood Training Grant