## Slide 1: ENTRENAMIENTO DE CONCIENTIZACIÓN DE SEGURIDAD, ERGONOMIA Y LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD

## Slide 2: DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
Este material se produjo con el subsidio número SH-22220-SH1 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Departamento de Trabajo de los EE.UU. No refleja necesariamente los puntos de vistas ni las políticas del Departamento de Trabajo de los EE.UU. y la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones no implica que tengan el aval del Gobierno de los Estados Unidos.

## Slide 3: ¿QUÉ VAMOS A HACER HOY?
Examen previo
Curso de concientización sobre la seguridad y la ergonomía
Derechos y responsabilidades del empleado
Planes estatatales de OSHA
Examen posterior y cuestionario de retroalimentación

## Slide 4: BENEFICIOS POTENCIALES
APRENDA SOBRE:
La seguridad y la ergonomía
Factores de riesgo para lesiones potenciales
Prácticas laborales y compartir buenas ideas
MEJORE:
Seguridad
Satisfacción laboral
¡Todos se pueden beneficiar de los programas y cursos sobre ergonomía y seguridad!
!

## Slide 5: MAYORES LESIONES EN LA INDUSTRIA DE LAS UTILIDADES
Chart: Eventos o exposiciones que dan lugar a lesiones no fatales involucrando días fuera del trabajo
| Slips/trips/falls | Struck/caught | Overexertion | Repetitive motion | Exposure to harmful substance or environment | Transportation accidents | Fires and explosions | Assaults and violent acts total | All other events
Utilities, all | 0.27936 | 0.19039 | 0.18683 | 0.02847 | 0.062278 | 0.05694 | 0.0071174 | 0.016014 | 0.16904
Electric power generation, transmission and distribution | 0.25722 | 0.19423 | 0.19948 | 0.020997 | 0.070866 | 0.055118 | 0.007874 | 0.015748 | 0.17585
Source: http://www.bls.gov/iif/oshwc/osh/case/ostb2450.pdf
Top 3
!

## Slide 6: FATALIDADES EN LA INDUSTRIA DE LAS UTILIDADES
Chart: Eventos o exposiciones que dan lugar a lesiones fatales
| Exposure to harmful substances or environments | Falls | Transportation incidents | Assaults and violent acts | Contact with objects and equipment | Fires and explosions | All other events
Utilities | 0.375 | 0.25 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875
Electric power generation, transmission and distribution | 0.66667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Source: http://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cftb0241.pdf
Exposure to harmful substance/environment

## Slide 7: LESIONES CUBIERTAS
TRASTORNO MUSCULO ESQUELÉTICO (MSD, por sus siglas en inglés) :
Varias condiciones que involucran daños a los huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y tendones, discos intervertebrales y nervios.
MSD pueden ser
  Agudos
  Acumulativos
  Crónicos
  Y en los casos más graves pueden llevar a la discapacidad

## Slide 8: ALCANCE
Levantar/cargar
Empujar/jalar
Doblarse/alcanzar
Caminar
Escalar
Arrodillarse
Cavar/excavar
Cortar cables
Manejar
Y muchas mas…
Mala práctica
Buena práctica
METAS
Evaluar ejemplos de trabajos eléctricos para identificar el riesgo potencial de lesiones
Compartir las mejores prácticas
Proponer soluciones
¡Trabajar de un modo seguro!
!
La diapositiva tiene la respuesta de la pregunta del examen
ACTIVIDADES OBSERVADAS

## Slide 9: TÍPICAS TAREAS DE TRABAJO OBSERVADAS
Trabajo en líneas eléctricas
Instalación de postes
Trabajo subterráneo
Cambio de transformadores
Estaciones de transmisión
Instalación/servicio/lectura de medidores eléctricos
Recorte de árboles/trabajo en maleza
Depósitos y talleres mecánicos
Vehículos
  Carga y descarga
  Trepar/subir
  Organización
  Conducir

## Slide 10: ¿QUÉ ES LA ERGONOMÍA Y LA SEGURIDAD?
ERGONOMÍA (ergon - trabajo y nomos - leyes naturales)
Tiene en cuenta
Interacción física del trabajador con herramientas y materiales
Las condiciones y demandas del lugar de trabajo
Las capacidades de los trabajadores
SEGURIDAD
Tiene en cuenta
Los factores físicos y ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores o causar una lesión o incluso la muerte

## Slide 11: Esfuerzo excesivo

## Slide 12: ESFUERZO EXCESIVO
DEFINICIÓN
  Ocurre cuando se levanta, acarrea, empuja, jala o de otro modo se manipula una carga que supera los límites de la persona que hace el trabajo
Empujar la llave inglesa hacia abajo para apretar el cable

## Slide 13
El empleado estaba levantando un travesaño en una canasta y colgándolo en el poste. El empleado sintió dolor en la parte baja de la espalda mientras levantaba el travesaño.
El empleado sintió un dolor agudo en la parte baja de la espalda mientras se inclinaba para ajustar una tuerca en un perno.
EJEMPLOS DE INFORMES DE LESIONES
ESFUERZO EXCESIVO

## Slide 14: TIPOS DE LESIONES POR ESFUERZO EXCESIVO
Tirón – una lesión de un músculo o tendón
    El tendón conecta el músculo con el hueso
  Ejemplo: daño a la espalda
Esguince – una lesión de un ligamento
    Los ligamentos conectan un hueso a otro
  Ejemplo: esguince de rodilla
Tendonitis– inflamación de un tendón
    Los síntomas incluyen hinchazón, ardor y nudos visibles
  Ejemplo: Codo de tenista
Síndrome del túnel carpiano– caracterizado por la compresión del nervio mediano
    Los síntomas incluyen entumecimiento, hormigueo o sensaciones de ardor en las manos o muñecas

## Slide 15
LEVANTAR
Cables, cajas, herramientas, bolsas de herramientas
y mucho mas…
Cables
Cajas
Herramientas

## Slide 16: ¿QUÉ AFECTA EL LEVANTAR?
Antes de levantar una carga, pregúntate a ti mismo:
  ¿Es pesado o ligero?
  ¿Esta ubicado muy arriba o abajo?
  ¿Te tienes que torcer o doblar hacia algún lado para alcanzarlo?
  ¿Hacia dónde lo tienes que mover?
  ¿Qué tan seguido lo tienes que levantar?
Doblarse hacia abajo para colocar una caja en la tarima

## Slide 17: CONOZCA SUS LÍMITES: LEVANTAR
 |  | Levantar una cosa cada …. |  |  |  |  | 
 |  | 30 minutos |  |  | 8 horas |  | 
 | 90% | Nivel del piso hasta la rodilla | Rodilla al hombro | Hombro y arriba | Nivel del piso hasta la rótula | Rótula al hombro | Hombro y arriba
Levantar una carga 30” de ancho; se mueve hacia arriba y hacia abajo ~30 in | Hombre | 37 lbs | 46 lbs | 35 lbs | 44 lbs | 51 lbs | 40 lbs
 | Mujer | 24 lbs | 26 lbs | 20 lbs | 31 lbs | 31 lbs | 22 lbs
Source: Snook, S. H., & Ciriello, V. M. (1991). The design of manual handling tasks: revised tables of maximum acceptable weights and forces. Ergonomics, 34(9), 1197-1213.
!

## Slide 18: LA POSTURA Y EL ACARREO
Escuchemos cómo funcionan nuestros músculos cuando levantamos.
!

## Slide 19: ¿ESTAS A LA ALTURA DE LA TAREA?
Considera:
  Lesiones previas
  Medio ambiente (calor, humedad o frio)
  Aptitud física
  Edad
  Género
  Peso
¡Pide ayuda!
  No dejes que este seas tú:
  “Tenía prisa, y pensé que yo podía levantarlo solo.”

## Slide 20: AL LEVANTAR
MEJORES PRÁCTICAS
Guarde los artículos pesados en lugares que sean fáciles de alcanzar
Encuentre un buen agarre
Flexione las rodillas y mantenga la espalda derecha
Mantenga la carga cerca de su cuerpo
Use zapatos con buenas suelas para mantener un paso firme
Reduzca el tamaño/peso de la carga de ser posible
Use equipo en lugar de levantar manualmente; de lo contrario, busque la ayuda de un compañero
EVITE
Sobrecarga
Torcerse
Si levanta algo desde el piso, mantenga la carga entre las piernas, no frente a las rodillas
Demostración 1: Levantar un maniquí. Mostrar técnicas de levantamiento y cómo es más fácil levantar cuando se usa la técnica de levantamiento adecuada.
Demostración 2: Columna vertebral. Si una persona levanta con la espalda derecha, las fuerzas pasan a través del disco y del hueso, pero si la espalda está doblada, más fuerza pasa por el disco.

## Slide 21: MEJORA POTENCIAL LEVANTAMIENTO
Pida a otro trabajador que lo ayude
Comunique claramente cuándo va a comenzar a levantar y cómo van a levantar juntos
Dos trabajadores que levantan una bobina de alambre
Tomar la ubicación de la bobina en el camión
Use carritos o equipamiento en lugar de levantar de modo manual

## Slide 22: ACARREAR

## Slide 23: CONOZCA SUS LIMITES: ACARREAR
 |  | Acarree una cosa cada…. |  |  | 
 |  | 30 minutos |  | 8 horas | 
 | 90% | 7 ft | 28 ft | 7 ft | 28 ft
Acarrear a la altura del codo | Hombre ~44 pulgadas | 46 lbs | 37 lbs | 51 lbs | 44 lbs
 | Mujer ~41 pulgadas | 29 lbs | 26 lbs | 40 lbs | 35 lbs
Source: Snook, S. H., & Ciriello, V. M. (1991). The design of manual handling tasks: revised tables of maximum acceptable weights and forces. Ergonomics, 34(9), 1197-1213.

## Slide 24: AL ACARREAR
QUÉ HACER
Determine qué tan pesada es la carga ¿debería pedir ayuda?
Sepa dónde va antes de comenzar
Busque un modo de reducir la distancia
Encuentre un buen agarre
Reduzca el tamaño/peso de la carga de ser posible
Mantenga la carga cerca de su cuerpo
Use zapatos con buenas suelas para mantener un paso firme
Considere usar un carrito
Manijas
  Diámetros de la empuñadura entre 2 y 2,5” pulgadas
  De ser necesario, agregue una manga o material acolchado
EVITAR
Sobrecarga
Artículos voluminosos o que bloquean su visión
Subir/bajar cargas por las escaleras o por terreno disparejo
Acarreo durante largos períodos
Movimientos repentinos

## Slide 25: MEJORAS POTENCIALES
Si es muy pesado o voluminoso:
Pídale a algún compañero ayuda
  Comunique claramente el cómo van a acarrear juntos
No utilizar ayuda para acarrear un travesaño
Dos personas acarreando un travesaño

## Slide 26: EMPUJAR/JALAR

## Slide 27: EJEMPLO DE INFORME DE LESIÓN
El empleador se lastimó el codo derecho mientras jalaba de una llave inglesa de 18" para aflojar pernos de ancla.
______________________

## Slide 28: AJUSTE DE UN PERNO-ENMARCADO DE UN POSTE

## Slide 29: AL JALAR/EMPUJAR
QUÉ HACER
Use el peso de su cuerpo
Use ambas manos
Observe la posición de su cuerpo, ¿dónde iría si ___ falla?
Use los equipos para facilitar la tarea
  Haga el mantenimiento de los equipos con regularidad
  Verifique los equipos antes de usarlos
  Las ruedas neumáticas son mejores para el terreno disparejo
  Los carritos de 6 ruedas son más fáciles de empujar que los de 4 ruedas
  Ruedas fijas y giratorias combinadas para girar con más facilidad
Use zapatos con buenas suelas para mantener buena tracción
Pida ayuda
Jalar/empujar más de lo que debería
Superficies/terreno disparejo o agua
Jalar/empujar artículos inestables
Usar equipos rotos
Jalar/empujar distancias largas
Sobrecargar el carrito
EVITAR

## Slide 30: DESCONECTANDO DE UNA TERMINACIÓN ACODADA

## Slide 31: MEJORA POTENCIAL JALAR/EMPUJAR EL CABLE A TRAVÉS DEL CONDUCTO
Adjunte el extremo al torno de cabrestante
Hilo
Alambre de plomo
Abrazadera de jalado
Cable
Conducto
Usar el equipo para mejorar la tarea, un torno cabrestante puede ayudar.
Jalando el cable a través del conducto usando un cabrestante

## Slide 32: MEJORAS POTENCIALES REMOCIÓN DE LAS TERMINACIONES ACODADAS
Use una herramienta de jalado con acción de palanca en combinación con la pértiga para remover las terminaciones

## Slide 33: POSTURA INCÓMODA
¿Sabías que - Una postura incómoda reduce su fuerza o habilidad para desempeñar la labor?
  Probemos con un ejercicio

## Slide 34: EJEMPLO DE INFORME DE LESIONES POSTURA INCÓMODA
“El empleado sintió un fuerte dolor en la espalda baja mientras se doblaba hacia adelante para atornillar una tuerca”

## Slide 35: POSTURA INCÓMODA
Puede adoptarse mientras:
  Se trabaja en una caja de transmisión/conexiones
  Se trabaja en zanjas/pozos
  Se trabaja en un canasto para elevar
  Leyendo un medidor
  Excavando
  _________________

## Slide 36: EJEMPLO DE POSTURA INCÓMODA
La ubicación del medidor puede obligarlo a colocarse en posturas incómodas y causar tensión en la parte baja de la espalda y en el cuello cuando el medidor está:
  Montado debajo de la altura de la cintura
  Montado sobre la altura de los hombros
  Obstruido
El trabajador se dobla para leer el medidor

## Slide 37: EJEMPLOS DE CÓMO ESTIRARSE
A veces se asumen posturas incómodas mientras:
  Se trabaja con objetos ubicados a altura
  Se trabaja con objetos ubicados en el piso
  Obstáculos en el camino
  ___________________
Instalación de un transformador mientras se sube a un poste

## Slide 38: EJEMPLOS DE CÓMO ESTIRARSE

## Slide 39: ¿QUÉ TAN LEJOS SE PUEDE ESTIRAR?
Vamos a encontrar sus puntos de alcance:
Arriba de la cabeza = ________
Hacia los lados = ________
Hacia adelante = ________
Imagen gratis, página web: http://www.clipartguide.com/_pages/0808-0801-1115-5658.html
Si su trabajo requiere mantener posturas incomodas, intente tomar descansos cortos y frecuentes.

## Slide 40: CÓMO REDUCIR EL TRABAJO EN POSTURAS INCÓMODAS
QUÉ HACER
Coloque/guarde los artículos donde se pueda alcanzar fácilmente
Mantenga las alturas de trabajo por debajo de los hombros y por sobre las rodillas
Mantenga la distancia de trabajo cerca de su cuerpo cuando sea posible/seguro
Tome descansos cortos y frecuentes
Mantenga las cosas bien ordenadas
Use los equipos para reducir las posturas incómodas cuando sea posible
EVITAR
Estirarse más allá de los puntos a los que alcance
Permanecer en una postura incómoda por un largo tiempo
Inclinarse con frecuencia
Doblándose y estirándose afuera del canasto para agarrar una rama rota

## Slide 41: BUENAS PRÁCTICAS
Cargar/descargar un camión puede ser agotador para los hombros y la espalda
Piezas pesadas guardadas en lugares a los que es difícil llegar
Guarde las piezas pesadas en lugares que sean de fácil acceso

## Slide 42: EJEMPLO DE UNA MEJOR PRÁCTICA

## Slide 43
ARRODILLARSE

## Slide 44: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO MAL EN ESTA IMAGEN?
Arrodillarse para abrir la caja de transmisión
Arrodillarse para verificar la profundidad de la zanja

## Slide 45: ARRODILLARSE
QUÉ HACER
Usar almohadillas o tapetes para arrodillarse sin importar las condiciones del suelo
Tomar un descanso para estirarse cada 10 minutos
Reemplazar con frecuencia los tapetes/almohadillas
Utilice una funda para la almohadilla sobre un tapete cubierto de plástico
EVITE
Estar arrodillado por mucho tiempo
Tapetes/almohadillas desgastadas
Almohadillas para arrodillarse
Tapete para arrodillarse
!

## Slide 46: MEJORAS POTENCIALES ARRODILLARSE
Instalar cajas o pedestales elevados con puertas que se abran hacia afuera
  Elimina/reduce la necesidad de estar arrodillado
  Mas seguro en caso de que se encuentren animales venenosos/insectos.
Trabajando en una caja de transmisión

## Slide 47: PALEAR/EXCAVAR/LLENAR

## Slide 48: PALEAR/EXCAVAR/LLENAR
Al seleccionar el tipo adecuado de pala considere:
  El peso de la pala
  El mango de la pala
  La longitud de la pala
  El tamaño y la forma de la hoja de la pala
  El material (arena, arcilla, grava) que se está moviendo
  La tarea (escavando, llenado, etc)
Llenando alrededor de un poste de instalación

## Slide 49: TIPOS DE HOJAS OBSERVADAS

## Slide 50: TÉCNICA PARA PALEAR
2. ANTES DE TIRAR,
Cambie el peso de su cuerpo al pie de atrás
1. AL LEVANTAR,
Coloque su peso sobre el pie de adelante
3. AL TIRAR,
Gire el pie de adelante en la dirección en la que tira
Fuente: Ergonomic Survival Guide for Laborers, http://www.dir.ca.gov/dosh/puborder.asp
!

## Slide 51: TÉCNICA PARA EXCAVAR
2. Deslice la carga cerca al cuerpo.
Asegúrese de que la carga esté suelta del suelo antes de levantarla.
1. Empuje la pala hacia abajo usando los músculos de la pierna
3. AL TIRAR,
Gire el pie de adelante en la dirección en la que tira
Fuente: Ergonomic Survival Guide for Laborers, http://www.dir.ca.gov/dosh/puborder.asp

## Slide 52: LLENADO DE AGUJEROS
¿Qué escogería y cuándo?
B)
C)
D)
A)

## Slide 53: PALEAR/EXCAVAR/LLENAR
QUÉ HACER
Mantenga distancia entre las manos
Reduzca el tamaño/peso de la carga
Mantenga un agarre cómodo
Use zapatos con suelas buenas para mantener buena tracción
De ser posible empuje, no levante
Utilice el equipo (excavadora, excavación en vacío)
Utilice una lona para la tierra reusable que se ha extraído
Utilice un contenedor para la tierra que hay que transportar
EVITAR
Mover cargas por largas distancias
Períodos largos de tiempo sin descansos
Estirarse
Torcerse
Escoja la hoja o pala correctas para la tarea

## Slide 54: CORTE DE CABLES
El corte de cables puede causar tensión en las muñecas, antebrazos, hombros y/o parte baja de la espalda si:
Se cortan manualmente
Se necesita mucha fuerza
Se realiza en posturas incómodas
  Inclinarse y cortar sobre el piso
  Cortar cables a altura
  Trabajar en espacios cerrados

## Slide 55: CORTE DE CABLES
QUÉ HACER
Use cortadores de cable operados a batería
Asegure un mantenimiento adecuado incluido el mango de la herramienta
Asegúrese de que el cable esté asegurado antes de cortar para que no vuelva a saltar hacia arriba
Busque la ayuda de un compañero de trabajo para sostener el cable si está energizado
Use el PPE adecuado si trabaja con cables energizados
EVITAR
Corte manual
Trabajar en posturas incómodas
Corte de cable a nivel del piso

## Slide 56: ¿CORTADORES MANUALES U OPERADOS A BATERÍA?
Uso de un cortador manual
Uso de un cortador con batería

## Slide 57: ¿preguntas?

## Slide 58: Golpeado/atrapado

## Slide 59
GOLPEADO POR/ATRAPADO EN MEDIO DE
GOLPEADO POR o CONTRA
La lesión es causada por darse chocar contra un objeto en movimiento o estacionario.
ATRAPADO EN o EN MEDIO
La lesión es causada porque una parte del cuerpo queda apretada, pellizcada o aplastada en/entre/debajo de un objeto en movimiento o estacionario.

## Slide 60: ¿CUÁNDO SE PUEDE GOLPEAR?
Al trabajar en la canasta
  Ramas de árboles, cables/alambres aéreos, herramientas/piezas
Al moverse por debajo de los cables aéreos
  Ramas de árboles, herramientas/piezas
Al trabajar en/alrededor de zanjas/excavaciones
  Cables, escaleras, piezas/herramientas
Enmarcado de postes
  Piezas flojas/sueltas, herrumbre, aserrín
Fijación de postes
  Taladro, poste, pala
Al trabajar en el depósito
  Pieza que se mueven en los carritos/estantes al trabajar con aire comprimido, herramientas eléctricas, martillos, sierras, taladros
Al conducir
  Puerta del vehículo
Recorte de árboles/trabajo en maleza
  Ramas de árboles
Equipo en funcionamiento

## Slide 61: EJEMPLOS EN LOS QUE PUEDE GOLPEARSE CON OBJETOS
“El empleado se golpeó con una rama de un árbol y fue expulsado de la canasta”
RAMA DE ÁRBOL
FIJACIÓN DE POSTES
“El empleado se golpeó con un taladro mientras realizaba la tarea de fijar el poste”

## Slide 62
CASI ACCIDENTE TRABAJANDO EN EQUIPO

## Slide 63: GOLPEADO CON UN TRAVESAÑO

## Slide 64: ¿CUÁNDO PUEDE UNO QUEDAR ATRAPADO?
Al trabajar con herramientas
  Motosierra, cortadores de cables, etc
Recorte de árboles/trabajo en maleza
  Ramas de árboles, motosierra
Al caminar mientras se lee el medidor/se trabaja en el campo
  Nieve, barro, pasto/ramas
Al conducir
  Entre el vehículo que retrocede y el muelle/pared/otros equipos; entre las piezas del equipo o vehículo
Al trabajar con equipos
  Excavadoras, sierras, martillos, perforadoras
Al trabajar en/alrededor de zanjas/excavaciones
  Derrumbe, colapso de una pared

## Slide 65: LAS LESIONES CAUSADAS POR QUEDAR TRABADO/ATRAPADO POR OBJETOS PUEDEN CAUSAR LA MUERTE EJEMPLO DE UN INFORME DE FATALIDAD
Un aprendiz de instalador de líneas eléctricas de 26 años murió al ser atrapado en una zanjadora. El aprendiz (victima) estaba quitando una pequeña berma con una pala llevándola hacia una zanja parcialmente escavada. No hubo testigos del incidente. Se supone que la victima perdió el equilibrio y se cayó hacia la maquinaria activa o la cadena de perforación atrapo su ropa y lo empujo hacia la zanja, matándolo instantáneamente.
Fuente: http://www.cdc.gov/niosh/face/stateface/ak/98ak023.html

## Slide 66
TRABAJO CERCA DEL EQUIPO

## Slide 67
ATRAPADO ENTRE EL POSTE Y EL BARRIL
Relleno del agujero alrededor del poste

## Slide 68
¿CÓMO PROTEGERSE ANTE POSIBLES GOLPES POR EQUIPOS/VEHÍCULOS?
QUÉ HACER
Use ropa y PPE reflectiva y de colores fuertes
Asegúrese de que los operadores de vehículos sepan de su presencia y ubicación
Inspeccione los vehículos antes de usarlos
Asegúrese de que el equipamiento (canastas/materiales) estén debidamente asegurados/bajados antes de conducir
Coloque los frenos de estacionamiento, use cuñas para las ruedas en las superficies inclinadas
Use las señales de advertencia adecuadas
EVITAR
Trabajar/caminar bajo cargas suspendidas
Equipo pesado que este en uso
Vehículos/piezas de vehículos en movimiento, en especial vehículos que retroceden
Pararse en el radio de giro de grúas/camiones grúas
Superar la capacidad de carga o levantamiento del vehículo
Conducir vehículos/equipos por superficies inestables

## Slide 69
¿CÓMO EVITAR SER GOLPEADO POR OBJETOS QUE SE ESTÉN CAYENDO?
QUÉ HACER
Use PPE
Asegúrese de estar capacitado cuando trabaje con máquinas o herramientas eléctricas
Inspeccione las herramientas antes de usarlas
Asegure materiales/escaleras para que no se resbalen/caigan/enrosquen
Asegúrese de que las cubiertas protectoras/los mangos de las herramientas estén bien mantenidos y no se deslicen y se salgan
Asegúrese de que los protectores/barandales estén instalados para evitar el funcionamiento accidental de los equipos
EVITAR
Pararse directamente debajo de trabajo a altura (cables, árboles)
Trabajar/caminar por debajo de cargas suspendidas
Materiales flojos que se suelten o cambien
Superar la capacidad de carga o levantamiento del vehículo
Estar en el camino de cualquier objeto en tensión (cable, alambre, etc…)

## Slide 70
¿CÓMO EVITAR QUEDAR ATRAPADO EN/ENTRE OBJETOS?
QUÉ HACER
Asegúrese de que los equipos/las herramientas estén desenergizadas antes de cambiar/inspeccionar piezas
Instale protecciones sobre las superficies / suavice toda superficie áspera que pueda enganchar la ropa/joyas
Baje/bloquee las cuchillas de los equipos cuando no se estén usando
Sea consciente de todos los equipos que se muevan alrededor suyo y mantenga una distancia segura
Coloque los frenos de estacionamiento en los vehículos, use cuñas para las ruedas cuando estén en superficies inclinadas
EVITAR
Usar ropa suelta/joyas
Quitar los protectores de seguridad cuando la herramienta este en uso
Vehículos/piezas de vehículos en movimiento, en especial vehículos que retroceden
Colocarse entre los materiales en movimiento y una estructura inmóvil
Trabajar en una zanja sin protección (sin acuñamiento/inclinación) que sea de mas de 5’ de profundidad

## Slide 71: ETIQUETADO DE LOS EQUIPOS/USO DE SEÑALES DE ADVERTENCIA
Señales de advertencia usadas en camiones para evitar quedar atrapado entre estabilizadores y el suelo; que pueden causar lesiones por aplastamiento
Reemplace las etiquetas de advertencia a medida que se pongan viejas/no puedan leerse
Señal de advertencia para lesión por aplastamiento

## Slide 72: MEJORES PRÁCTICAS “GOLPEARSE” DE FORMA ACCIDENTAL
El operario de línea parado debajo de las líneas aéreas fue golpeado por un cable cuando el operario que estaba trabajando en la canasta lo dejó caer accidentalmente
QUÉ HACER

## Slide 73: MEJORES PRÁCTICAS OPERACIÓN ACCIDENTAL DE EQUIPOS
QUÉ HACER
Instalar una protección en los controles del camión canasta para evitar la operación accidental
Los controles sin protección del camión canasta corren el riesgo de ser accionados accidentalmente por el pie del trabajador que golpea contra ellos

## Slide 74: MEJORES PRÁCTICAS
Asegure las herramientas en el camión para que no se muevan/cambien de lugar
Instale un revestimiento sobre las superficies ásperas que pueden enganchar la ropa/joyas y causar cortes/laceraciones

## Slide 75: MEJORES PRÁCTICAS
Instale/construya una inclinación que evite que los vehículos retrocedan hacia las áreas de trabajo
La inclinación previene el retroceso excesivo de los vehículos
Coloque los objetos más pesados más cerca del piso y los más livianos más arriba para evitar lesiones causadas por equipos que se vuelcan o se rompen y caen sobre los empleados
Carreteles colocados en el rack

## Slide 76: Resbalón, tropezón o caída

## Slide 77
Resbalones: ocurren cuando hay contaminantes como agua, hielo, barro, hojas húmedas, aceite o nieve que cubren la superficie del suelo y hacen que se vuelva resbaloso.
Tropezones: ocurren cuando el pie de una persona entra en contacto con un obstáculo inesperado que causa una pérdida momentánea del equilibrio.
Caídas: ocurren cuando una persona pierde el equilibrio.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

## Slide 78: CAÍDAS
Desde diferentes alturas
  Caerse de un poste
  Caerse en una zanja
  Caerse saliéndose de la canasta
Desde la misma altura
  Resbalarse y caerse en el hielo
  Tropezarse y caerse en la orilla de la vereda

## Slide 79: CAÍDAS DESDE DIFERENTES ALTURAS

## Slide 80: ENTRAR Y SALIR DE LOS EQUIPOS
¿Cuál es la regla?

## Slide 81: ¿VIO O HIZO ALGO ASÍ?

## Slide 82: REVISE ALGÚN PELIGRO
Revise equipo
  Manijas faltantes o mal localizadas
  Daños en las manijas o escalones
Revise el medio ambiente
  Obstáculos en el camino
  Suelo irregular mientras se sale
  Nieve/lodo/hielo en los escalones

## Slide 83: SUPERFICIES PARA PISAR
Placa antideslizante
Rejilla
Hendiduras
LAS MEJORES SUPERFICIES DEBERÍAN
No permitir la acumulación de agua/hielo/nieve
Ser fáciles de limpiar de barro y arcilla
No ser dañadas con facilidad
Ser resistentes al desgaste

## Slide 84: MOVERSE ALREDEDOR DEL EQUIPO/SOBRE EL EQUIPO

## Slide 85: ENTRAR Y SALIR DE LOS EQUIPOS
QUÉ HACER
Use el contacto de 3 puntos
Quite el barro, el hielo, las herramientas y los materiales del camino
Informe manijas faltantes, superficies desgastadas o dañadas
Tenga precaución cuando haya peligros conocidos sobre las superficies
Mantenga las herramientas usadas con frecuencia a un fácil alcance y fuera del camino
Destape los orificios del drenaje y limpie el barro, la nieve o el hielo de los escalones
EVITAR
Apurarse
Saltar al salir
Acarrear objetos
Pisar sobre objetos no asegurados
Colocar herramientas y materiales en el camino
!

## Slide 86: ¿CÓMO SE PODRÍA MEJORAR ESTO?

## Slide 87: CAERSE MIENTRAS SE USA LA CANASTA
QUÉ HACER
No lleve herramientas mientras suba o baje de una canasta
Sosténgase de las manijas o el borde de la canasta
Use todos los escalones disponibles (dentro y fuera de la canasta)
Coloque protección contra caídas
Verifique el camino para ver si encuentra peligros nuevos cuando sale de la canasta
No salte al bajar de la canasta
Inspeccione el escalón de la canasta
Verifique las superficies de la plataforma y los escalones cerca de la canasta

## Slide 88: PELIGROS DE CAERSE DEL CAMIÓN CANASTA

## Slide 89: SALIENDO DE LA CANASTILLA

## Slide 90: CAÍDAS DE POSTES Y TORRES

## Slide 91: PROTECCIÓN/DETENCIÓN DE CAÍDA
  Protección contra caídas - toda protección para evitar caerse (detención de caída, redes, etc.)
Detención de caída - es un tipo de protección de caída en la que un empleado usa un sistema de arnés que está anclado a un lugar seguro
Trabajando en postes, torres y estructuras similares
  Se requiere equipo de protección contra caídas si se está a más de 4 pies (1,2 m) si los contaminantes (hielo, vientos fuertes, etc) pudieran causar una pérdida del agarre
  Se requiere equipo para detención de caída cuando se está a más de 4 pies (1,2 m) si no se ha proporcionado otra protección contra caídas.
  Siempre se requiere equipo de protección/detención de caídas para los empleados “no calificados” incluidos los aprendices cuando se está a más de 4 pies (1,2 m)
Operación de una canasta
  Siempre se requiere equipo para protección/detención de caídas
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=9868
!

## Slide 92: ESCALANDO POSTES, ¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?
Insectos
Pájaros
Hiedra
Hielo
Panales de abejas
Cables de servicios

## Slide 93: ¿QUÉ HACER EN ESTAS SITUACIONES?
Subir sobre una línea o cable de teléfono
Subir más de los 5 pies del poste cubierto de madera podrida
Encontrar una colmena en la caja del transformador
Trepar el poste que está cubierto en hielo por la mitad

## Slide 94: UN ARGUMENTO PARA LOS DISPOSITIVOS QUE RESTRINGEN LAS CAÍDAS
Un técnico estaba trepando a un transformador sobre una línea de cable. Subió con la correa de seguridad sobre el hombro con la intención de asegurar la correa al poste por encima del cable. Agarró una rienda de alambre neutral con la mano mientras usaba la otra para asegurar su correa de seguridad alrededor del poste. Su mano derecha se puso en contacto con una línea energizada sobre el transformador. Mientras intentaba soltarse se fue hacia atrás, se cayó y golpeó la cabeza. Lo transfirieron a un centro médico donde fue declarado muerto (cuello roto).
Fuente: http://www.cdc.gov/niosh/face/in-house/full8839.html

## Slide 95: INSPECCIÓN PREVIA A SUBIR AL POSTE
EQUIPAMIENTO
Cinturón para trepar/ Cinturón para restricción de caídas
  Verificar el indicador de desgaste
  Ajustado adecuadamente al tamaño del poste
Espolones para trepar
  El acero y el titanio son materiales más fuertes que el aluminio
  La punta debe ser filosa
  No debe haber roturas ni rajaduras en el material
  La correa no debe estar deshilachada ni dañada
Soga
  Verifique el indicador de desgaste
POSTE
Verifique marcas de erosión en el poste
Identifique los peligros en el poste
  Folletos, grapas, clavos
  hielo/nieve en el poste
  Abejas/avispas/pájaros carpinteros
  Ramas secas
  Cables que conectan líneas
Quite los peligros cuando sea posible
Identifique el camino
  Sin peligros
  Trepar sobre el lado con hielo del poste

## Slide 96: LAVADO DEL AISLANTE
Quite la acumulación de sal de los aislantes de transmisión
No limpie los aislantes sobre las líneas energizadas de la torre
  Camión canasta
  Limpieza de helicóptero
  Limpie desde el suelo
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=standards&p_id=9868
P: ¿Los cinturones para el cuerpo son aceptables?
Las líneas desenergizadas se pueden limpiar desde la torre
  Protección/detención de caídas obligatoria
  sobre los 4’
  Los peligros significativos de caídas
  incluyen:
    Manguera de alta presión
    Superficies mojadas/botas
    Vientos fuertes
R: No, se debe usar un arnés de cuerpo completo
En vigencia desde el 1 de enero de 1998
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_id=10758&p_table=STANDARDS

## Slide 97: ZANJAS Y ESCALERAS
¿QUÉ ESTÁ MAL EN ESTA IMAGEN?

## Slide 98: ENTRAR Y SALIR DE LAS ZANJAS
¿A qué profundidad comienza a usar una escalera?
  24”
  36”
  48”
  60”
  ¿Con qué frecuencia debe haber una salida en las zanjas?
  cada 5 pies
  cada 15 pies
  cada 25 pies
  cada 50 pies
!

## Slide 99: ¿CÓMO COLOCAR LAS ESCALERAS EN LAS ZANJAS?
QUÉ HACER
Inspeccione adecuadamente antes del uso
Extienda la escalera 36” por encima de la superficie
Ate la escalera en la parte superior
Asegure la escalera en la parte de abajo
Por cada 4' que suba, coloque la escalera 1' hacia abajo
EVITAR
Suelo disparejo o inestable en la parte de arriba o abajo de la escalera
Uso de peldaños rotos o dañados

## Slide 100: JUEGO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA ESCALERA
¿Puedes instalarle una extensión a la escalera correctamente?
¡INTENTEMOS!
Vamos a necesitar:
  Uno o dos voluntarios
  Una extensión para escalera
  Cinta métrica

## Slide 101: TÉCNICA PARA SUBIR LAS ESCALERAS
QUÉ HACER
Utilice contacto de 3 puntos
Mueva las herramientas al agujero antes de ingresar al agujero
Use calzado antideslizante
Mantenga el cuerpo entero entre los pasamanos
Verifique que el suelo esté despejado/estable en la parte de arriba/abajo de la escalera antes de bajarse
EVITAR
Sostener herramientas mientras sube
Subirse a los dos peldaños de arriba
Estirarse hacia los lados
Saltar de escalera

## Slide 102: ¿QUÉ ESTÁ MAL EN ESTA IMAGEN?
>36”
El trabajador está bajando hacia la zanja usando una escalera

## Slide 103: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO MAL EN ESTE VIDEO?

## Slide 104: TRABAJAR CERCA DE FOSAS Y ZANJAS
QUÉ HACER
Mantenga el camino despejado
Mantenga el paso abierto
Camine con mayor precaución cuando esté sobre polvo suelto
EVITAR
Agacharse hacia la zanja
Pararse muy cerca del borde de la zanja
Cruzar la zanja saltando o realizar pasos grandes cerca de la zanja
Usar equipos pesados cerca del borde de la fosa/la zanja

## Slide 105: RESBALONES Y TROPEZONES
¡No todos los resbalones y tropezones terminan en caída!

## Slide 106: PELIGROS DE RESBALONES
MEDIO AMBIENTE
Nieve
Hielo
Lodo
Arcilla
Pasto mojado
Hojas
Lámina de plástico
Equipo/suministros
Pendientes
Grava suelta
OTROS FACTORES
Calzado
Pasos largos
Cargar objetos
Doble tarea mientras se camina
  Hablando por teléfono
  Tomando notas
Caminar hacia atrás
Extremidades frías/dormidas

## Slide 107
IDENTIFICANDO PELIGROS DE RESBALONES
Terreno inclinado y con lodo
Nieve/hielo, peligros ocultos, terreno inclinado
Cubierta lisa de plastico en el tapete para arrodillarse

## Slide 108: CUANDO EL SUELO ESTÁ CUBIERTO O CONTAMINADO
Despeje el camino de ser posible
    - o -
Identifique un camino seguro verificando que no haya peligros en el suelo o debajo de la nieve/hojas
grava/barro
  Piso resbaloso (mosaico de vinilo, lámina de plástico, etc.)
  Terreno disparejo, pequeños agujeros, herramientas, juguetes, materiales
QUÉ HACER
EVITAR
Tareas múltiples

## Slide 109: CALZADO
¿Cuál de estas botas tiene mejor suela?

## Slide 110: PRUEBA DE LA PROFUNDIDAD DE LA HUELLA
El ancho de los canales de la huella debe medir más de lo que mide una moneda de 25 centavos (quarter)
La profundidad de la huella debe cubrir la parte más alta de la cabeza de George Washington
3mm
~2 mm
!

## Slide 111: PRUEBE LA HUELLA CON UNA MONEDA
BUENA
MALA- NO ES LO SUFICIENTEMENTE PROFUNDA
MALA- NO ES LO SUFICIENTEMENTE ANCHA

## Slide 112: PELIGROS DE TROPEZARSE
Ambientales
  Herramientas/cables que quedan en el suelo
  Suelo disparejo
  Orillas de las veredas
  Mala hiedra, viñas, raíces
Otros factores
  Escombros
  Tareas dobles mientras se
  camina
  Caminar hacia atrás
  Uso de lentes bifocales/de lente progresivo

## Slide 113: ¡ADVERTENCIA - LENTES BIFOCALES!
LENTES BIFOCALES
ANTEOJOS DE LENTE PROGRESIVA
Si usa lentes bifocales, tenga extremo cuidado con:
Terrenos desiguales
Orillas de la vereda
Escaleras

## Slide 114: ¿CUANTOS PELIGROS DE TROPEZARSE VE?

## Slide 115: EJERCICIO PARA MANTENER UN SOPORTE ESTABLE
Posición de pie normal (Haga que todos se paren con los pies separados a la altura de los hombros, con los ojos cerrados- si pueden)
Posición de talón a punta del pie (Haga que la gente se pare con un pie frente al otro, que los dedos de un pie toquen el talón del otro pie, con los ojos cerrados si pueden)
Párese en una pierna si puede (Párese en una pierna con los ojos cerrados. Trate de no tocar nada para estabilizarse de ser posible, si pueden)

## Slide 116: CAMINANDO SOBRE POSTES DE SERVICIOS PÚBLICOS

## Slide 117: ¿CÓMO EVITAR TROPEZARSE?
QUÉ HACER
Mire hacia donde va
Muestre precaución adicional cuando camine por terrenos/bordes disparejos
Use precaución extrema cuando use bifocales
No deje herramientas en el piso
Identifique el camino de seguridad
_______________________
EVITAR
Caminar sobre superficies desparejas
Pararse sobre objetos en movimiento
Caminar hacia atrás
Hacer dos cosas al mismo tiempo
Acarrear objetos que obstruyan su visión
_______________________

## Slide 118: DESCARGA ELÉCTRICA Y ELECTROCUCIÓN
“Un empleado se electrocutó mientras llevaba una escalera que entró en contacto con líneas aéreas energizadas”

## Slide 119: HECHOS “CHOCANTES”
De 2003 a 2007:
  Más de 1.200 trabajadores murieron por contacto con corriente eléctrica
  Más de 13.000 trabajadores necesitaron licencia laboral por lesiones debidas a contacto con corriente eléctrica
FUENTE: http://www.iaei.org/magazine/2009/05/occupational-electrical-injury-and-fatality-trends-and-statistics-1992%E2%80%932007/

## Slide 120: DESCARGA ELÉCTRICA QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN
DESCARGA ELÉCTRICA
  Ocurre cuando la corriente eléctrica pasa entre las partes del cuerpo de una persona o a través del cuerpo y el piso/la tierra
QUEMADURAS
  La lesión más común relacionada con descargas
    ELECTROCUCIÓN
  Muerte como resultado de exposición a corriente eléctrica
    HECHO
La persona puede completar el camino/circuito de la corriente eléctrica con lo siguiente:
Ambos cables del circuito eléctrico
Un cable de un circuito energizado y la tierra
Una parte metálica que por accidente se energiza debido a un corte en la aislación
Otro conductor que transmite corriente

## Slide 121: EFECTOS DE LA DESCARGA ELÉCTRICA
Los resultados pueden ir de una leve sensación de hormigueo a un ataque cardíaco inmediato
La gravedad de la descarga depende de :
  Cuánta corriente fluye por el cuerpo
  El camino de la corriente por el cuerpo
  Cantidad de tiempo que el cuerpo permanece en el circuito
  Frecuencia de la corriente

## Slide 122: ¿CUÁNTA CORRIENTE ES DEMASIADA?
Cuando la corriente fluye desde la mano al pie por 1 segundo:
Corriente (mA) | REACCIÓN
1 | Hormigueo leve
5 | Se siente una descarga leve
6-25 (mujeres) | Descarga dolorosa, pérdida del control de los músculos *
9-30 (hombres) | Corriente helada o riesgo de “soltarse” *
50-150 | Dolor extremo, paro respiratorio, contracciones musculares graves, posible muerte
1,000-4,300 | Se detiene el ritmo cardíaco, contracción muscular y daño nervioso, muerte probable
10,000 | Paro cardíaco, quemaduras graves, muerte probable
*La persona puede ser expulsada
Fuente: W.B. Kouwenhoven, “Human Safety and Electric Shock,” Electrical Safety Practices, Monograph, 112, Instrument Society of America, p. 93. November 1968.

## Slide 123: CUESTIONARIO RÁPIDO
Verdadero/Falso
Es más probable que la alta tensión produzca la muerte más que la baja tensión?
  Falso. La baja tensión tiene las mismas probabilidades de producir la muerte que la alta tensión
La tensión es lo más importante para determinar el grado de la lesión
  Falso. El grado de la lesión depende de cuánta corriente fluye por el cuerpo, por cuánto tiempo, a qué frecuencia y el camino de la corriente por el cuerpo
La muerte no puede ocurrir por el contacto con cables subterráneos. ¿Verdadero/Falso?
  Falso. Aproximadamente el 2% de las muertes relacionadas con el trabajo ocurren por contacto con cables subterráneos.

## Slide 124: ¿CÓMO OCURREN LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS?
Los accidentes eléctricos ocurren por:
  Equipamiento o instalación inadecuada
    Falta de/corte en la aislación del equipamiento (canasta, herramientas, etc), conexión a tierra inadecuada
Entorno peligroso
  Lluvia, viento, nieve, rayos
Prácticas laborales inadecuadas
  No probar los equipos para determinar la presencia de corriente eléctrica, no usar el PPE adecuado, etc.
Fatiga
El escudo protector del camión canasta está dañado

## Slide 125: EJEMPLOS DE INFORMES DE LESIONES
CASI ACCIDENTE: Un técnico agarró por accidente una línea energizada después de quitarse el guante, no sintió nada pero observó cómo un agujero se quemaba en su camisa
LESIÓN: Un técnico estaba quitando la parte de arriba de un transformador para obtener una muestra de aceite, la electricidad descargó en la palma de su mano izquierda
FATALIDAD: Un mecánico de líneas eléctricas (la víctima) se electrocutó mientras trataba de adjuntar un conductor energizado a un aislante montado en un travesaño
Fuente: http://www.cdc.gov/niosh/face/In-house/full9201.html

## Slide 126: ¿CÓMO PROTEGERSE DE LOS PELIGROS ELÉCTRICOS?
QUÉ HACER
Use el PPE adecuado
Asegúrese de que las herramientas eléctricas y los equipos estén conectados a tierra antes de usarlos
Desenergice el equipo eléctrico antes de la inspección o reparación (de ser posible)
  Sea extremadamente precavido cuando trabaje cerca de líneas energizadas
Comuníquese con claridad con los miembros del equipo
Bloquee/etiquete (lockout/tagout) los equipos eléctricos
Mantenga las herramientas/los equipos de modo adecuado
Proteja o aísle las líneas para evitar el contacto accidental
Mantenga afiladas las herramientas de corte
EVITAR
Usar equipos rotos sin inspeccionar
Trabajar sin entender/conocer los procedimientos adecuados
Usar equipos con conexión a tierra inadecuada
Secarse la transpiración mientras está cerca de líneas eléctricas energizadas
Realizar suposiciones
Tomar atajos

## Slide 127: ¿CÓMO PROTEGERSE CUANDO TRABAJA EN LA TIERRA?
QUÉ HACER
Mantenga una distancia mínima segura si no está calificado para trabajar con electricidad o equipos mecánicos
Considere el alcance máximo del equipo cuando determine la distancia a la que usted se parará
Los contratistas deben decir “Call Before You Dig” (Avisar antes de perforar) o “Dig Safe” (Perforación segura) para verificar la presencia y ubicación de cables eléctricos subterráneos existentes
No se pare directamente debajo de líneas aéreas energizadas
EVITAR
Contacto con el equipo mecánico operado cerca de las líneas aéreas, a menos que esté ubicado fuera de la zona de peligro
Tensión (Fase-fase) | Distancia mínima segura*
0 – 50 KV | 10 ft
Over 50-200 KV | 15 ft
Over 200- 345K V | 20 ft
*El espacio aumenta en 4 pulgadas por cada 10.000 V adicionales después de 50.000 V
!
La distancia mínima segura entre las líneas energizadas y cualquier parte del equipo o carga debe ser:
1910.269(k)(2)(i)(B)
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10767

## Slide 128: HORA DE JUGAR AHORCADO
¿Cuál es la principal causa de muerte entre los trabajadores de servicios públicos eléctricos?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Solución: ELECTROCUCIÓN

## Slide 129: ¿PREGUNTAS?

## Slide 130: CONCIENCIA SOBRE EL ARCO ELÉCTRICO
Una descarga eléctrica repentina de alta tensión que fluye a través del aire desde un conductor a otro

## Slide 131: ¿QUÉ PUEDE CAUSAR UN ARCO ELÉCTRICO?
Equipo eléctrico en funcionamiento
Causar accidentalmente una falla o corto circuito
Herramientas inadecuadas
Corrosión del equipo eléctrico
Métodos de trabajo inadecuados
Falta de seguridad

## Slide 132: ARCO ELÉCTRICO CAUSADO POR HERRAMIENTA QUE SE CAE

## Slide 133: EVALUACIÓN DEL ARCO ELÉCTRICO
Se debe realizar cuando hay una posibilidad de que ocurra un arco eléctrico
  Cerca del equipo en funcionamiento
  Al devanar el disyuntor
Debe ser realizado por un ingeniero eléctrico con licencia
El ingeniero designado determina entonces las áreas límite

## Slide 134: LÍMITES DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA ELÉCTRICA
4 áreas distintivas
Áreas de protección contra descarga eléctrica
  Límite de protección contra descargas eléctricas (anillo azul)
  Enfoque limitado (anillo anaranjado)
  Enfoque restringido (anillo rojo)
  Enfoque prohibido (círculo negro)
  ¡¡Los límites no son siempre los mismos!!
  Fuente: http://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy07/sh-16615-07/electrical_hazards2.ppt
  Also: IEEE C2-2012; National Electric Safety Code
!

## Slide 135: PELIGROS POTENCIALES
Explosión – un arco de 10.000 A a 480 voltios es equivalente a 800 MW o aproximadamente 8 barras de dinamita.
Calor – Se han registrado temperaturas tan altas como 35.000°F. La temperatura del sol es 9.000°F y una temperatura cutánea de 205°F causaría una quemadura incurable.
Esquirlas – similar a una granada de mano ya que los fragmentos de metal se convierten en proyectiles que se mueven a más de 700mph.
Onda de presión – suficiente para expulsar a una persona que está parada a varios pies de distancia y causar que los pulmones humanos colapsen.
Fuente: http://www.asa.net/Education/SafetyResources/ToolboxTalks/ArcFlashElectricalSafety/tabid/892/Default.aspx

## Slide 136: LESIONES POTENCIALES POR DESCARGAS DEL ARCO ELÉCTRICO
Quemaduras – 1o, 2o, 3er y 4o grado
Ojos – Ceguera
Oídos – Sordera
Internas – Ondas de presión, daño eléctrico
Cortes y laceraciones – Metales derretidos
Pulmones – Gases sobrecalentados, presión
Caídas – Huesos rotos, esguinces y torceduras.
Concusión – Daño cerebral
MUERTE

## Slide 137: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIO
CATEGORÍA DE RIESGO/ PELIGRO | ENERGÍA POTENCIAL (CAL/CM2) | EJEMPLOS DE PPE OBLIGATORIO
0 | 2 o menor | Ropa anti derretimiento
1 | 2-4 | Camisa y pantalones resistentes al fuego
2 | 4-8 | Camisa y pantalones resistentes al fuego, ropa interior de algodón
3 | 8-25 | Camisa resistente al fuego, pantalones, overoles resistentes al fuego, ropa interior de algodón
4 | 25-40 y superior | Camisa resistente al fuego, pantalones, traje protector que cubra todo el cuerpo, ropa interior de algodón

## Slide 138: ¿CÓMO PROTEGERSE DEL ARCO ELÉCTRICO?
QUÉ HACER
Use el PPE adecuado
Inspeccione que el equipo no tenga
  Fatiga metálica
  Óxido, corrosión
  Componentes flojos/faltantes
Desenergice los equipos eléctricos antes de inspeccionar o reparar (de ser posible)
Realice pruebas para estar seguro de que el equipo eléctrico está desenergizado
  Comuníquese claramente con los miembros del equipo
  Use herramientas remotas– subestaciones
EVITAR
Trabajar sin entender/saber los procedimientos correctos
Tomar atajos
Trabajar cuando está agotado físicamente
Ingresar a áreas límite cuando no es obligatorio

## Slide 139: EJEMPLOS DE ACCIDENTES
Un empleado abrió un transformador, probó los cables del secundario y también observó las conexiones a tierra. Luego, el empleado quitó todos los pernos del transformador y los técnicos fueron hacia la parte interior del tablero con todos los materiales y suministros. El empleado guía indicó comenzar a sacar las puertas. El empleado guía salió para ir a la parte trasera del transformador. El Mecánico de Línea comenzó a quitar los cables del secundario en el gabinete cuando la llave inglesa entró en contacto con la parte inferior de la barra conectora y ocurrió un chispazo. El empleado recibió una quemadura por arco eléctrico en el lado izquierdo del rostro, en la oreja y en la muñeca.

## Slide 140: VIBRACIÓN

## Slide 141: EXPOSICIÓN A LA VIBRACIÓN
Una persona está expuesta a vibración cuando…
Él/Ella entra en contacto con la pieza de un equipo que oscila hacia arriba y hacia abajo o de un lado a otro.
¡La exposición a las vibraciones tiene límites admisibles!
Taladro eléctrico
Utilizando un camión con canasta

## Slide 142: VIBRACIÓN
Rangos
  Frecuencia baja, media, alta
Áreas afectadas:
  Todo el cuerpo
  Diversas partes del cuerpo
La energía de la vibración es absorbida por los tejidos y órganos humanos
La vibración puede causar fatiga muscular

## Slide 143: TAREAS ASOCIADAS CON LA VIBRACIÓN
Corte de cables
Engarce de conectores
Adjuntar vigas transversales
Conducir
Remoción de maleza/árbol/poste
Trabajo en hormigón
Operar equipos grandes
Compactar tierra
Pisones
Todo tipo de vehiculos
Herramientas manuales con motor

## Slide 144: VIBRACIÓN TÍPICA DE LAS HERRAMIENTA MANUALES
Fuente: ACGIH Threshold Limit Values (TLVs) for exposure of the hand to vibration
HERRAMIENTA | CONDICIÓN | VIBRACIÓN
Martillo neumático | Típico | 12 m/s2
 | Diseños modernos de la herramienta, condiciones buenas de funcionamiento y operadores capacitados | 5 m/s2
 | Peores herramientas y condiciones operativas | 20 m/s2
Taladros/ martillos comb | Típico | 9 m/s2
 | Mejores herramientas y condiciones operativas | 6 m/s2
 | Peores herramientas y condiciones operativas | 25 m/s2
Desbastadoras |  | 20-40 m/s2
Moled de áng. |  | 2-8 m/s2
Paletas de clay | Típico | 16 m/s2
Sierras | Típico | 6 m/s2
Cortadoras de malezas | Típico | 4 m/s2
 | Mejor | 2 m/s2
Exposición de 4 a 8 horas a la vibración de mano-brazo
Máximo = 4 m/s2

## Slide 145: VIBRACIÓN EN TODO EL CUERPO
Rasmussen (1982). Human Body Vibration Exposure and Its Measurement Technical Review. Bruel & Kjaer Instruments, Inc.: Denmark.
Frecuencia (Hz) | Síntomas
4-10 | Molestia
 | Dolor abdominal
 | Influencia en la respiración
 | Contracción muscular
5-7 | Dolor de pecho
10-18 | Ganas de orinar
13-20 | Síntomas en la cabeza
13-20 | Influencia en el habla
20-23 | Mayor tono muscular

## Slide 146: ¿CÓMO REDUCIR LOS EFECTOS DEL RUIDO?
QUÉ HACER
Protección auditiva personal
Mantenimiento preventivo
Materiales humedecidos
Herramientas eléctricas
Herramientas de baja vibración*
EVITAR
Uso continuo de herramientas manuales que vibran
Conducir fuera de la carretera demasiado rápido sobre terreno desparejo
Conducir en superficies mal pavimentadas en vehículos con mala suspensión
Trabajar en plataformas que vibran
!
* Asegurese que el intervalo de frecuencia de los guantes antivibración cubra el rango de vibración de la herramienta

## Slide 147: RUIDO
Cualquier sonido no deseado es ruido y se esta expuesto cuando una persona esta en contacto con un equipo que hace ruido

## Slide 148: ¿QUÉ PUEDE HACER EL RUIDO?
El ruido puede:
  Molestar y distraer
  Causar pérdida auditiva
  Afectar el desempeño y la productividad
  Interferir con la comunicación oral
  Estrés fisiológico
    Mayor tensión sanguínea
    Ritmo cardíaco acelerado
    Digestión más lenta
    Mayor tensión muscular

## Slide 149: NORMAS DE OSHA SOBRE EL RUIDO PARA LA INDUSTRIA GENERAL
!
Duración por día (Horas) | Nivel del ruido, dBA
8 | 90
6 | 92
4 | 95
3 | 97
2 | 100
1,5 | 102
1 | 105
0,5 | 110
0,25 (= 15 minutos) o menos | 115

## Slide 150
¿QUÉ TAN FUERTE ES MUY FUERTE?
Decibeles dB(A) | Nivel de exposición | Fuentes
140 | Perjudicial a la audición | Motor a reacción a 25m; explosión de escopeta
130 | Umbral de dolor | Despegue de un jet a 100m de distancia
120 |  | Discoteca; avión propulsor
110 | Posible pérdida auditiva | Banda en vivo; despegue de un jet a 600m de distancia
100 |  | Cortadora eléctrica de césped; taladro neumático; Tractor
90 |  | Paseo en auto con la capota abierta en una autopista; licuadora de alimentos; tráfico pesado a 5m de distancia
80 | Muy ruidoso | Despertador; Triturador de basura del fregadero
70 | Límite superior para oír una conversación | Aspiradora; coche privado
60 |  | Conversación a 1m; Pájaros que cantan
50 | Silencioso | Tráfico liviano a 30m de distancia; oficina silenciosa
40 |  | Bañadera que gotea; biblioteca
30 | Muy silencioso | Susurro suave a 5m
20 |  | Estudio de transmisión
10 |  | Hojas que susurran
0 |  | Umbral de audición

## Slide 151: MIDAMOS SU AUDICIÓN
  Fuente: http://www.ultrasonic-ringtones.com/

## Slide 152: CÓMO REDUCIR EL RUIDO
Mantenimiento adecuado – mantener los equipos en buenas condiciones
Planificación protectora – cuando compre equipos nuevos, revise las especificaciones (por ejemplo, busque bajos niveles de emisión sonora, silenciadores u otros dispositivos de reducción de ruido)
Reducción del ruido en la fuente – encierra la fuente del ruido. Las carcasas adecuadas pueden reducir el ruido en 20-30 dB
Aislamiento contra el reflejo – use materiales para absorber parte del ruido
Protección personal contra el ruido
  Tapones para los oídos – pueden reducir el ruido en 30 dB (85-100dBA)
  Orejeras – pueden reducir el ruido en 40-50 dB (> 100dBA)
!

## Slide 153: ¿CÓMO REDUCIR LOS EFECTOS DEL RUIDO?
Protección auditiva personal
Mantenimiento preventivo
Materiales humedecidos
Herramientas eléctricas
Herramientas de baja vibración
Equipo mal mantenido
Equipo que genera gran cantidad de ruido
Pararse cerca de los equipos
Uso inadecuado de la protección auditiva
QUÉ HACER
EVITAR

## Slide 154: SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS
Accidentes en el área del transporte son la principal causa (39%) de fatalidades en el área de trabajo sobre todas la industrias
Fuente: BLS 2010, http://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfch0008.pdf

## Slide 155: HECHOS SOBRE EL TRANSPORTE
¿Sabías que?
De acuerdo con DOT hay:
  Una fatalidad en el área de trabajo cada 10 horas (2.3 al día)
  Una lesión en el área de trabajo cada 13 minutos (110 al día)
Fuente: http://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/cfch0008.pdf y http://www.elcosh.org/record/images/

## Slide 156: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DIARIA DEL CAMIÓN CANASTA
Controles operativos y controles de emergencia
Aislación de la canasta
Estabilizadores y barandas
Equipo de protección personal contra caídas
Ruedas, llantas y neumáticos
Todo otro detalle especificado por el fabricante
Posibles fugas (aire, líquido hidráulico y sistema de combustible) y piezas flojas o faltantes
Controles claramente marcados correspondientes a su función
Abrazaderas y cables de conexión a tierra
Nota: Los dispositivos de levantamiento aéreo siempre deben ser mantenidos y operados de acuerdo con las instrucciones del fabricante

## Slide 157: CITACIONES COMUNES
La Administración Federal de Autotransporte ahora prohibe el uso de todo dispositivo celular al conductor CMV
Luces
Equipo de emergencia
Pérdidas
Neumáticos
Luz de la matrícula rota
Extinguidor de incendio vacío
Excesivas pérdidas de aceite o grasa
Profundidad de rodadura por debajo del mínimo,
todos los neumáticos > 1/32”, ruedas de dirección > 4/32”, ruedas para nieve > 6/32”
!

## Slide 158: LA LISTA ABARCATIVA DEL CAMIÓN CANASTA QUÉ HACER
PERSONALIZACIÓN DEL CAMIÓN
Proporcione escalones, manijas para ingreso/salida seguros
Proporcione material antideslizante para las superficies sobre las que se pisa
INSPECCIÓN DIARIA
Canasta (cortes en la aislación)
Piezas (rotas, dañadas, sueltas o faltantes)
Neumáticos (protuberancias, cortes, presión)
Sistemas neumáticos e hidráulicos (fugas)
Soldaduras (fisuras, óxido)
Iluminación (función)
Calcomanías/adhesivos obligatorios (presencia, legibilidad)
AL CONDUCIR
Asegurarse de que sólo el personal capacitado opere/conduzca el vehículo
Obedezca las leyes de tránsito y siempre esté alerta
Mantenga los espacios adecuados
Ejerza precaución excesiva mientras retroceda, use un vigía
EN EL LUGAR DE TRABAJO
Personal de tierra:
Coloque adecuadamente los estabilizadores y use almohadillas
Coloque cuñas para las ruedas
Conecte el camión a un sistema neutral adecuadamente mantenido, conexión a tierra del poste o varilla de conexión a tierra instalada adecuadamente antes de trabajar sobre las líneas eléctricas aéreas
Pruebe la resistencia para asegurarse de que la conexión a tierra sea la correcta
Párese a una distancia segura del vehículo
Observe peligros de tráfico o a altura
Personal en la canasta:
Siempre mantenga los pies en el piso de la canasta
Asegúrese de que el piso de la canasta no tenga escombros
Siempre use protección contra caídas y PPE adecuado

## Slide 159: LA LISTA ABARCATIVA DEL CAMIÓN CANASTA EVITAR
AL CONDUCIR
Conducir el camión bajo la influencia de alcohol u otras sustancias controladas
Conducir mientras la grúa está elevada/la canasta no está guardada
Operar sobre superficies disparejas
Conducir hacia agujeros o escombros mientras el elevador está elevado
Estacionar sobre terreno desparejo
EN EL LUGAR DE TRABAJO
Personal de tierra:
Al trabajar mientras hay relámpagos
Ingresar a la zona de operación del vehículo
Puntos de entrega, agujeros, baches, escombros
Otros vehículos, objetos que estén cayendo
Personal en la canasta:
Trabajar mientras hay relámpagos
Operar la grúa en condiciones de vientos fuertes/rayos
Cargar la grúa más de la capacidad establecida
Subir/apoyarse sobre la baranda
Elevar la altura de trabajo usando otros objetos
Llevar escaleras a la canasta

## Slide 160: TRABAJO EN LA COMPUTADORA
QUÉ HACER
Estacione el vehículo en un área con sombra o perpendicular al sol
Mantenga despejada el área de trabajo
Ajuste la posición de la computadora y/o del cuerpo para mejorar la comodidad
Ajuste la configuración de la pantalla-brillo e inclinación
Agregue filtro antirreflejo a la pantalla
EVITAR
Trabajar en la computadora mientras se maneja
Permanecer en una postura poco práctica durante mucho tiempo
¡Considere las computadoras activadas por voz!

## Slide 161
GOLPEADO POR LA GRÚA DEL CAMIÓN CANASTA
“El conductor del camión canasta comenzó a conducir sin guardar la grúa. La grúa golpeó la viga de una señal de tráfico elevada y produjo que el camión canasta volcara. El empleado de tierra que estaba parado cerca del camión murió cuando la grúa cayó y lo aplastó después de golpearlo”

## Slide 162: ¿QUÉ ESTÁ MAL EN ESTE VIDEO?

## Slide 163: MEDIO AMBIENTE
“En promedio, más de 30 trabajadores mueren por golpes de calor cada año”.

## Slide 164: FRÍO
¿QUÉ TAN FRÍO ES MUY FRÍO?
- Cuando el cuerpo es incapaz de calentarse a sí mismo
FRÍO
Puede causar estrés causado por el frío
Puede crear una condición peligrosa para conducir
Puede plantear dificultades para palear/escavar
Puede provocar condiciones peligrosas cuando se sube un poste
Puede disminuir el desempeño físico y mental de los trabajadores
T

## Slide 165: TIPOS DE LESIONES CAUSADAS POR EL FRÍO
Lesiones por frío helado
  Congelación
    Ocurre cuando la piel realmente se congela y pierde agua
Lesiones por frío no helado
  Hipotermia
    Resultado de exposición prolongada (> 10 h) al frío cuando el calor corporal se pierde más rápido de lo que se recupera.
  Las lesiones por frío pueden afectar:
  dedos de manos y pies, nariz, cuello, mejillas, orejas

## Slide 166: FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL ESTRÉS CAUSADO POR EL FRÍO
  Temperaturas de aire frío
  Alta velocidad del movimiento del aire
  Humedad del aire
  Contacto con agua o superficies frías
  EJEMPLO:
  Cuando la temperatura del aire es 40°F y la velocidad del viento es de 35 mph, la piel expuesta recibe condiciones equivalentes a una temperatura del aire de 11° F.

## Slide 167: TRABAJAR AFUERA EN EL FRÍO UN HORARIO DE DESCANSOS
Horario de trabajo/calentamiento para los trabajadores de exteriores en base a un turno de 4 horas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Temperatura del aire - Cielo soleado °F | No hay viento observable |  | Viento a 5 mph |  | Viento a 10 mph |  | Viento a 15 mph |  | Viento a 20 mph | 
 | Período de trabajo (min) | No. de descansos | Período de trabajo (min) | No. de descansos | Período de trabajo (min) | No. de descansos | Período de trabajo (min) | No. de descansos | Período de trabajo (min) | No. de descansos
-15° a -19° | (Descansos por norma) 1 |  | (Descansos por norma) 1 |  | 75 | 2 | 55 | 3 | 40 | 4
-20° a -24° | (Descansos por norma) 2 |  | 75 | 2 | 55 | 3 | 40 | 4 | 30 | 5
-25° a -29° | 75 | 2 | 55 | 3 | 40 | 4 | 30 | 5 | El trabajo no urgente debe parar | 
-30° a -34° | 55 | 3 | 40 | 4 | 30 | 5 | El trabajo no urgente debe parar |  |  | 
-35° a -39° | 40 | 4 | 30 | 5 | El trabajo no urgente debe parar |  |  |  |  | 
-40° a -44° | 30 | 5 | El trabajo no urgente debe parar |  |  |  |  |  |  | 
-45° y menos | El trabajo no urgente debe parar |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*Adapted from 2008 TLVs® and BEIs ® – Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. Cincinnati: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2008, page 213

## Slide 168: CÓMO HACER MEJOR LAS COSAS
QUÉ HACER
Use al menos tres capas de ropa
Use calzado aislado
Use un sombrero o capucha
Mantenga los pies calientes y secos
  Use botas impermeables
  Use medias cortas abajo de las medias de lana
Tome descansos
Consuma alimentos calientes, ricos en calorías
Planifique el trabajo pesado durante el momento más cálido del día
EVITAR
Fumar
Cafeína
Alcohol
Uso de ropa apretada
Uso de ropa de algodón (excepto una capa absorbente)
Bebidas frías
¡Planee el trabajo en el clima frío!

## Slide 169: CALOR
¿CUÁNDO ES UN PROBLEMA?
  Cuando un trabajador se ve expuesto a calor excesivo o trabajo físico pesado en ambientes calurosos
CALOR
Puede causar estrés por calor si el cuerpo genera más calor que el que disipa
Puede disminuir el desempeño físico y mental de los trabajadores
_____________________________________

## Slide 170: SÍNTOMAS DEL ESTRÉS POR CALOR
Fatiga
Dolores de cabeza fuertes
Nauseas
Calambres musculares
Confusión/mareo o alucinaciones
Desempeño disminuido
  Físico
  Mental

## Slide 171: ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL CALOR
!
Sarpullido por el calor
    Produce hinchazón e irritación
Fatiga por el calor
    Debido a la falta de aclimatación
    Síncope por el calor
        ¡¡Causado por la exposición al calor durante la inactividad!!
  Calambres por el calor
      Debido a la pérdida de sales corporales causada por la transpiración excesiva
Agotamiento por el calor
    Deshidratación debida a la falta de recuperación de agua
Insolación – ¡puede ser fatal!

## Slide 172: TRABAJAR AFUERA EN EL CALOR UN HORARIO DE DESCANSOS
 | ACLIMATADO |  |  |  | NO ACLIMATADO |  |  | 
Trabajo- Ciclo de descansos | Luz | Moderado | Pesado | Muy pesado | Luz | Moderado | Pesado | Muy pesado
75-100% | 87,8 | 82,4 | - | - | 82,4 | 77 | - | -
50-75% | 87,8 | 84,2 | 81,5 | - | 83,3 | 78,8 | 75,2 | -
25-50% | 89,6 | 86 | 84,2 | 82,4 | 85,1 | 80,6 | 77,9 | 76,1
0-25% | 90,5 | 88,7 | 86,9 | 86 | 86 | 84,2 | 82,4 | 80,6
Criterios de control de la exposición producida por el estrés al calor establecidos por ACGIH (valores WBGT en°F) para días de trabajo de 8 horas, cinco días por semana con descansos convencionales |  |  |  |  |  |  |  | 
*Adapted from 2008 TLVs® and BEIs ® – Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices. Cincinnati: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2008, page 221

## Slide 173: CÓMO HACER MEJOR LAS COSAS
QUÉ HACER
Use ropa para mantener la refrigeración del cuerpo
Tome descansos
Beba mucha agua
Conozca sus propias limitaciones
Permita que el cuerpo se aclimate al calor
Informe los problemas de estrés por el calor
Planifique el trabajo pesado durante el momento más fresco del día
EVITAR
Sobrecargar o apurarse
Trabajar en malas condiciones físicas
Mala hidratación
Trabajo físico, pesado prolongado
Consumo de alcohol
Consumo de café o refresco
¡Permítase aclimatarse al calor!

## Slide 174: MEDIO AMBIENTE
Qué cambios son obligatorios …
del verano al invierno?
_____________________________
_________________________

## Slide 175: VENTOSO/LLUVIOSO
VENTOSO
Más probable que experimente:
  Descarga eléctrica, electrocución por ser empujado hacia los conductores
  Ser golpeado por materiales en derrumbe, cables, ramas de árboles, objetos que caen
  Camión canasta se da vuelta
  Lesiones por sobre esfuerzo
  Falta de equilibrio en el poste
LLUVIOSO
Más probable que experimente:
  Descarga eléctrica, electrocución
  Arco eléctrico
  Impactos de rayos
  Accidentes de transporte
  Excavación de zanjas
  Resbalones y caídas
  Ser golpeado por materiales en derrumbe, ramas de árboles húmedas/rotas, herramientas que se resbalan
  Errores debido a mala visibilidad

## Slide 176: IMPACTO DE RAYOS
“Un camión canasta es golpeado por un rayo mientras el empleado está sentado dentro de la cabina cerca de las líneas eléctricas”

## Slide 177: ¿CÓMO HACER QUE EL TRABAJO SEA SEGURO?
QUÉ HACER
Tome extrema precaución en condiciones climáticas adversas
Busque refugio dentro del vehículo cuando vea rayos
Esté atento a objetos que vuelen/se caigan, peligros aéreos
Esté atento al tránsito
Mantenga espacios seguros
EVITAR
Trabajar en líneas energizadas
Subir a postes con vientos fuertes
Operar la grúa con vientos de más de 30 mph
Fosas, zanjas, lugares de entrega
Operar radios/aparatos electrónicos cuando hay amenaza de rayos
177
All slides in this section were adopted from “Introduction to OSHA” available at http://www.osha.gov/dte/outreach/construction_generalindustry/teachingaids.html

## Slide 178: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
Ropa resistente al fuego
Casco duro
Anteojos de seguridad
Tapones para los oídos/orejeras
Guantes de cuero, algodón
Guantes aislantes de goma
Mangas de goma, mantas, manguera de línea
Pértiga
Zahones
Zapatos de seguridad
Chaleco de seguridad
Arnés de protección contra caídas
Correa para protección contra caídas (Buck squeeze)
Ganchos de escalar, garfios

## Slide 179: USAR EL PPE ADECUADO
!

## Slide 180: USAR EL PPE ADECUADO
!

## Slide 181: USAR EL PPE ADECUADO
PROTECCIÓN PARA | CUANDO PODRÍAS NECESITARLO | EJEMPLOS
Cuerpo completo | Peligros de incendio | Ropa resistente al fuego
 | Peligros de caídas | Arnés para el cuerpo, cinturones de escalar (buck squeeze), ganchos, garfios
 | Golpeado/atrapado, pobre visibilidad (trabajando entre vehículos/equipo durante la noche) | Chalecos de seguridad Conos de seguridad/Señales de advertencia

## Slide 182: S.A.F.E.
Staying
Accident
Free
Everywhere
(No tener accidentes en ningún lugar)
¿Por qué es importante la seguridad para usted?

## Slide 183: ¿PREGUNTAS?

## Slide 184: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS
Todas las diapositivas de esta sección se adoptaron de “Introducción a OSHA” disponible en http://www.osha.gov/dte/outreach/construction_generalindustry/teachingaids.html

## Slide 185: RESUMEN
¿Qué es OSHA?
¿Qué derechos tiene en virtud de OSHA?
¿Qué responsabilidades tiene su empleador en virtud de OSHA?

## Slide 186: OSHA
Occupational Safety and Health Administration
(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
  Responsable de la seguridad y protección de la salud de los trabajadores
  Agencia del Departamento de Trabajo de los EE.UU.
Para comunicarse con OSHA, ingrese a http://www.osha.gov
Región V
230 South Dearborn Street, Room 3244 Chicago, Illinois 60604 (312) 353-2220 (312) 353-7774 FAX
En promedio, mueren 15 trabajadores por día de lesiones ocupacionales

## Slide 187: ¿QUÉ DERECHOS TIENE SEGÚN OSHA?
Tiene derecho a:
  Un lugar de trabajo seguro y saludable
  Conocer sobre las sustancias químicas peligrosas
  Información sobre lesiones y enfermedades en su lugar de trabajo

## Slide 188: ¿RECONOCE ESTO?
Un lugar de trabajo seguro y saludable
Conozca sobre las sustancias químicas peligrosas

## Slide 189: ¿RECONOCE ESTO?
Información sobre lesiones y enfermedades en el trabajo

## Slide 190: ¿QUE DERECHOS TIENE SEGÚN OSHA? (CONTINUACIÓN)
Tiene derecho a:
  Quejarse o solicitar la corrección de un peligro al empleador
  Capacitación
  Registros médicos y sobre exposición a peligros
  Presentar una queja ante OSHA
  Participar en una inspección de OSHA
  No sufrir represalias por ejercer los derechos de seguridad y salud
!

## Slide 191: ¿QUÉ RESPONSABILIDADES TIENE SU EMPLEADOR SEGÚN OSHA?
Proporcionar un lugar de trabajo libre de peligros reconocidos y cumplir con las normas OSHA
Proporcionar la capacitación exigida por la norma OSHA
Mantener registros de lesiones y enfermedades
Proporcionar exámenes médicos cuando la norma OSHA lo exige y proporcionar a los trabajadores acceso a sus registros médicos y de exposición
No discriminar a los trabajadores que ejercen sus derechos en virtud de la Ley (Sección 11(c))
Publicar las citaciones y notificaciones de verificación de reducción de OSHA
Proporcionar y pagar por el PPE
Notificar a OSHA con 8 horas de límite si algún trabajador falleció o más de 3 fueron hospitalizados

## Slide 192: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
29 CFR 1910.132(h)
Los empleadores deben proveer y pagar el PPE si es requerido que se use.
Aplican excepciones, ver:http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=9777

## Slide 193: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE)
EMPLEADORES
Realizar una "evaluación de peligros" del lugar de trabajo para identificar y controlar los peligros físicos y para la salud
Identificar y proporcionar el PPE apropiado a los empleados
Capacitar a los empleados en el uso y el cuidado del PPE
Mantener el PPE, incluso reemplazar el PPE gastado o dañado
Periódicamente revisar, actualizar y evaluar la eficacia del programa PPE
Requerir a los empleados que usen y mantengan su PPE, comuniquen selección de PPE a los trabajadores
TRABAJADORES
Usar el PPE correctamente
Asistir a sesiones de capacitación sobre PPE
Cuidar, limpiar y mantener el PPE
Informar a un supervisor de la necesidad de reparar o reemplazar el PPE
Comprender las limitaciones del PPE en como protege a los trabajadores
!

## Slide 194: PLANES de OSHA PARA LOS ESTADOS

## Slide 195: PLANES DE OSHA PARA LOS ESTADOS
Alaska
Arizona
California
Connecticut
Hawaii
Illinois
Indiana
Iowa
Kentucky
Maryland
Michigan
Minnesota
Nevada
New Mexico
New Jersey
New York
North Carolina
Oregon
Puerto Rico
South Carolina
Tennessee
Utah
Vermont
Virgin Islands
Virginia
Washington
Wyoming
OSHA Región 5
Para obtener mayor información sobre los planes estaduales de OSHA, ingrese a http://www.osha.gov/dcsp/osp/faq.html#oshaprogram

## Slide 196: DATOS DESTACADOS DEL PLAN ESTATAL DE ILLINOIS EN CUANTO A OSHA
Adopta todas las reglamentaciones federales de OSHA hasta el 30 de septiembre de 2005
No hay diferencias entre las reglamentaciones del estado y las federales para la industria de la construcción y general con respecto a los temas cubiertos
Aplica a todos los empleados gubernamentales estatales y locales
Para obtener más información sobre el plan estatal, comuníquese con el Departamento de Trabajo de Illinois al (217) 782-6206 o ingrese a: http://www.state.il.us/agency/idol/

## Slide 197: ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PLAN OSHA PARA EL ESTADO DE INDIANA
Adopta todas las reglamentaciones federales de OSHA
No hay diferencias entre las reglamentaciones federales y estatales
Aplica a todos los empleados del gobierno estatal y municipal así como del sector privado
Para obtener mayor información sobre el plan estadual, comuníquese con el Departamento de Trabajo de Indiana al (317) 233-3605 o ingrese a: http://www.in.gov/dol/iosha.htm

## Slide 198: ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL PLAN OSHA PARA EL ESTADO DE MICHIGAN
Adopta todas las reglamentaciones federales de OSHA
Aplica tanto a los empleados del gobierno estatal y municipal como a los del sector privado
Industria general - para la mayoría de las operaciones y si se "reemplaza en especie"
  Lesiones por esfuerzo excesivo y posturas poco prácticas
    se exige un programa sobre ergonomía si el 30% de todas las lesiones son tirones y esguinces dentro de un cargo/clasificación laboral
    programa muestra disponible
  Lesiones por ser golpeado por/quedar atrapado en/entre/debajo de algo
    se proporcionan más detalles según el tipo de máquina, pero cumpla con las reglamentaciones federales
Norma para la construcción – construcción nueva únicamente
  Se requiere un equipo o comité de seguridad
  Se exige un programa de prevención de accidentes
Para obtener más información sobre el plan estadual, comuníquese con el Departamento de Trabajo y Crecimiento Económico de Michigan al (517) 322-1814 o ingrese a: http://www.michigan.gov/miosha

## Slide 199: DATOS DESTACADOS DEL PLAN ESTATAL DE MINNESOTA CON RESPECTO A OSHA
Adopta todas las reglamentaciones federales de OSHA
Cubre a los empleados públicos estatales y locales, al igual que a los del sector privado
Diferencias http://www.dli.mn.gov/OSHA/FedState.asp
  Un programa de reducción de lesiones y accidentes en el lugar de trabajo (AWAIR)
  Derecho del empleado a estar informado
  PPE pagado por el empleador
  Comités de seguridad
  Requisitos de mantenimiento de registros
  Espacios confinados
  Dispositivos de bloqueo en construcción
  Camiones industriales eléctricos
Para obtener más información sobre el plan estadual, comuníquese con el Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota al (651) 284-5050 o ingrese a: http://www.dli.mn.gov/MnOsha.asp

## Slide 200: ¿PREGUNTAS?