## Slide 1: Technology solutions
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Soluciones Tecnológicas
en el Planeamiento del ITC
Notes: NIOSH ha estado muy comprometida en la investigación y prueba de productos a fin de revisar la practicidad y efectividad de diferentes tecnologías diseñadas para advertir a los operadores cuando están cerca de los trabajadores a pie. Este módulo revisa algunas de estas tecnologías actualmente disponibles – o que pronto lo estarán – para aplicaciones en la construcción vial.
Reconocimiento: Gran parte de la información en esta presentación ha sido tomada de la investigación dirigida por Todd Ruff, de la Oficina de NIOSH de Investigación en Seguridad y Salud en la Minería.

## Slide 2: OSHA Disclaimer

## Slide 3: Six technologies to prevent runovers and backovers
  Seis clases de soluciones tecnológicas disponibles en el mercado
  para prevenir atropellos
Al final de este módulo, usted sabrá:
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
3
  Cámaras
  Radar
  Sonar
  Alarmas
  Sistemas de tarjetas
  GPS
Notes: El rol de la tecnología en el PCTI es esencialmente el de la comunicación. Mediante cámaras, radares, sonares y otras tecnologías de advertencia, tanto trabajadores como operadores han ampliado su habilidad de verse mutuamente y ser advertidos cuando existe una situación peligrosa. La tecnología no evitará necesariamente incidentes de atropello o retroceso, pero puede proveer un nivel adicional de advertencia y notificación en aquellos casos cuando los trabajadores a pie, choferes de camiones u operadores no sigan el PCTI, o cuando el PCTI no anticipe o controle plenamente el surgimiento de una situación peligrosa.

## Slide 4: terminology
  Advierte sólo al operador
  Advierte al operador y personas cercanas (dos vias)
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Detección de Proximidad: Detección de personal, vehículos, y otros objectos cerca a un vehiculo que usa tecnología de sensores
Terminología
Aviso de Proximidad (Advertencia de colisión): Detección de personal, vehículos, y otros objetos generan alarmas
  Control humano
  Control por computadora
Evitar Colisiones: El procesamiento de la información resulta en señales de control o acciones que alteran las máquinas condición/movimiento
Notes: Detección de Proximidad: Detección de personas, vehículos y otros objetos cercanos a un equipo que usa tecnología de sensores.
Aviso de Proximidad (Advertencia de Colisión): Detección de personal, vehículos y otros objetos cerca a una máquina que activa una alarma.
Evasión de Colisiones es el procesamiento de información de un sensor que produce señales de control u acciones que alteran el estatus o movimiento del equipo, evitando colisiones.

## Slide 5: Proximity detection
  Sistemas cooperativos montados sobre máquinas, obstáculos, personal se comunican entre si
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Sistemas independientes o autosuficientes
Detección de Proximidad
Sistemas basados en redes Requiere infrastructura de apoyo
Acciones: Varia desde simples alarmas hasta mecanismos de control (establecimiento de frenos, limitación de movimientos, etc.)
  Sensor pasivo de obstáculos y de personal - Señales reflectivas - No discriminadoras
  Cooperativo, requiere infraestructura adicional en la obra (GPS u otro sistema)
Notes: Existen diferentes clases de sistemas de detección de proximidad. Algunas son autónomos y otras requieren de redes de comunicación.
Los sistemas autónomos o independientes pueden tener sensores pasivos de obstáculos y personal. Los sistemas cooperativos requieren de comunicación entre sistemas montados en las máquinas y sistemas en los obstáculos o el personal.
Sistemas en base a redes de comunicaciones son cooperativos y requieren de infraestructura adicional al de la obra.

## Slide 6: Collision avoidance approaches
  Procesamiento del sensor de información
  Control automático de las funciones de la máquina
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Perspectivas para evitar colisiones
  Alarmas visuales, audibles, tactiles
  Alarma de dos vias
  Humano en el proceso
  Aumentar alertas situacionales
  Control de Máquinas
  Combinación de ambos

## Slide 7: Considerations
  Velocidad de la máquina
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
  La perspectiva correcta para evitar atropellos o impactos contra los
  trabajadores depende de la clase de equipos y los riesgos asociados
Aspectos a Considerar
  Operador a bordo
  Operador cerca al equipo
  Areas ciegas
  Riesgo para los trabajadores o equipos cercanos
Notes: La perspectiva para evitar accidentes por atropello, retroceso o aprisionamiento de trabajadores depende de la clase de equipo y los riesgos asociados. El sistema es contingente ante factores como el hecho de que el operador se encuentre a bordo o adyacente al equipo. Uno debe considerar peligros como las áreas ciegas, velocidad del equipo y el riesgos de trabajadores y vehículos en las proximidades.

## Slide 8: Camera systems
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
  Las cámaras que cubren los puntos ciegos son una tecnología comprobada en muchas industrias
Sistema de Cámaras
  Lugares de montaje apropiados (especialmente camiones de carga)
  Mantenerlos limpios de suciedad y mugre
  Asegurarse que los choferes/operadores vean el monitor
  Consideraciones especiales para la construcción vial
Notes: Aunque las cámaras son herramientas valiosas para eliminar puntos ciegos, también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, el operador puede requerir el uso de múltiples cámaras para ver las áreas ciegas alrededor de su equipo. Además, como el trabajo de construcción esta expuesto a la suciedad, los lentes de las cámaras pueden cubrirse con polvo, lodo, asfalto, etc. dejándolos ciegos. Por último, aunque la cámara puede captar y mostrar la imagen de un trabajador a pie en el monitor, si el operador está atento a otras tareas no mirará al monitor. Existe un gran número de fabricantes de sistemas de cámara y video, y sus precios son cada vez más competitivos.

## Slide 9: Sonar systems
  Los detectores deben ser montados cuidadosamente para no detectar el suelo o parte del equipo
  No puede distinguir entre ‘objectos’
  La detección activa la alarma
  El operador oye ‘falsas alarmas’ cuando el objeto no es un peligro
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
  La alarma suena al detectar a las personas y objetos que entran en obra
Sistemas de Sonar
  Desafios
  Relativamente corta distancia de
  detección
Notes: Los dispositivos de sonar usan ondas sónicas para detectar a una persona u objeto que entra en el campo de percepción. Cuando se detecta algo en el campo, se activa la alarma. Los dispositivos de sonar no son tan comunes como las cámaras, pero su uso continua extendiéndose.

## Slide 10: Radar systems
  Típicamente para escenarios de rangos cortos (25-75 pies)
  Pulsos u hondas continuas
  Multiples antenas desplegadas para monitorear áreas ciegas
  La pantalla en la cabina ofrece advertencias audiovisuales a menudo con alarmas graduadas
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Sistemas de Radar
  Radar en base a detección de proximidad
  Desafío
  Los detectores deben ser montados cuidadosamente para no detectar el suelo o parte del equipo.
Notes: Como el sonar, la ondas del radar crean un campo que detecta un objeto cuando entra en el área y crea una alarma de advertencia al operador. El reto de contar solo con radares o sonares es que el sistema advertirá al conductor sobre cualquier objeto en el campo monitoreado, incluyendo conos, montículos de suciedad, palas, etc. Debido a que el rodar ni el sonar discriminan, el operador recibirá falsas alarmas que pueden causar que se acostumbre a las mismas y deje de atenderlas

## Slide 11: Radar and camera systems
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Radar y Camara
  Lo más efectivo es combinar radar y cámara
Notes: Los sistemas de radar y de sonar funcionan mejor cuando están complementados con tecnología de cámara. Los dispositivos sensores del radar y el sonar envían una alarma cuando un objeto entra en el campo del sensor. La alarma alerta al operador para que vea en su monitor para ver a la persona u objeto en su punto ciego a fin de tomar la acción apropiada.

## Slide 12: Tag systems
  Cada trabajador y equipo debe contar con tarjetas y dispositivos de
  detección
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
  Comunicación de dos vias y equipo de RF montado en el equipo y detectores (tarjetas) en los trabajadores y/o otras másquinas
Systemas de tarjeta (RFID – Identificacion de frecuencia de radio)
  Transmisores y tarjetas de radio frecuencia
  Desafíos
  Equipos pesados y vehículos ligeros equipados con transmisores – UHF or VHF
La ubicación mostrada depende de la unidad de RF que detecta las. tarjetas y el rango es ajustable. A menudo se usa con cámaras.
Notes: Una tecnología emergente con resultados efectivos en otras industrias involucra una comunicación de dos vías entre un sistema montado en el equipo y detectores en los trabajadores (u otras máquinas). Esto es conocido como sistema “Basado en Tarjetas” (“Tag Based” system). Como tecnología, RFID (Identificación de Frecuencia de Radio) muestra un gran potencial. Algunos sistemas tienen un alarma de advertencia de dos vías, la cual permite recibir alarmas de advertencias individuales tanto al equipo como al operador. El conductor recibe una alarma desde un equipo instalado en la cabina del camión, y el trabajador recibe una alarma desde el dispositivo o tarjeta que usa en su correa. Los sistemas RFID ofrece la mas comprehensiva protección contra colisiones debido a que alerta tanto al conductor/operador y al trabajador a pie cuando están muy cerca el uno del otro.

## Slide 13: Global positioning system
  Transmisión de ubicación mediante otro vehículo
  cercano
  Alarmas de aviso de proximidad y mustra de ubicaciones
  GPS instalado en el equipo (camiones, pavimentadores, rodillos)
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
  Equipos y vehículos localizados mediante GPS
  Desafíos
  Los receptores de GPS deben instalarse en cada trabajador
  El GPS es más lento que otras tecnologías – la señal debe ir y volver del satélite
Notes: Al igual que las tecnologías de GPS usadas para encontrar direcciones o lugares, la ubicación de equipos y vehículos pueden determinarse usando GPS. La ubicación del equipo es transmitida a otros equipos y trabajadores cercanos. Las alarmas de proximidad son activadas y las ubicaciones se muestran para advertir de situaciones peligrosas.

## Slide 14: Emerging technologies
  Cámaras de estereovision asistidas por computadora - El procesamiento de la señal de video permite la deteccion en base a la posición 3D
  - Visualiza las áreas ciegas cerca al equipo, advertencia de proximidad con cámaras - Sistemas HAZ CAM probados en camiones de carga
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Tecnologías Emergentes
  Sistemas de Video Inteligente
Notes: Hay otras tecnologías relativamente nuevas que son prometedoras en la industria. Una es un sistema de video inteligente que usa cámaras de estero-visión asistidas por computadora. El procesamiento de señales de video permite la detección en base al posicionamiento 3D y proveen visión sobre áreas ciegas cercanas al equipo y advierte de la proximidad mediante el uso de cámaras solamente. Ejemplo de la cámara y la persona como aparece en el monitor.

## Slide 15: Additional work, considerations and resources
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
  Reducción de alarmas ruidosas y falsas paradas
Consideraciones y Trabajo Adicional
  Presentación efectiva de la alarma y consideraciones de contexto
  Interfaces de operador y pantallas combinadas
  ¿Los operadores son abrumados por los sistemas, los distraen?
  Cambio de conducta en los operadores
  Sensores portatiles apropiados para la tarea y el ambiente
Web pages de detección de proximidad de NIOSH
www.cdc.gov/niosh/topic/highwayworkzones/
NIOSH Proximity Detection Web Page
Recursos
Notes: Como en toda tecnología, se debe prestar una consideración especial a la ubicación y la forma en la que se empleará la tecnología. Algunas consideraciones pueden incluir una necesidad de reducir las alarmas ruidosas y detenciones en falso en áreas urbanas. Sin embargo, existe un balance entre usar tecnología y distraer al operador con demasiadas interfaces. Tal vez los sistemas sobrecargan al operador y lo distraen. ¿Los sistemas sobrecargan o distraen a los operadores?

## Slide 16: Discussion and questions
Soluciones Tecnológicas
PREVINIENDO INCIDENTES POR ATROPELLOS EN LA CONSTRUCCION VIAL
Discusión y Preguntas