## Slide 1: NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS 2012 (HCS/GHS)
ELABORADO POR
WAYNE STATE UNIVERSITY
PARA LA
SUBVENCIÓN DE ENTRENAMIENTO SUSAN HARWOOD 2014-2015

## Slide 2: BORRADOR DEL MÓDULO PRINCIPAL NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS CON SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (HCS/GHS)
2

## Slide 3: ESTADOS UNIDOS MINISTERIO DE TRABAJO Administración de Seguridad y Salud Ocupacional [Occupational Safety and Health Administration] (OSHA) Subvención de Entrenamiento Susan Harwood SH-27686-SH5
Este material ha sido producido bajo la subvención Susan Harwood número SH-26321-SH4 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Ministerio de Trabajo de los EE.UU. No refleja necesariamente los puntos de vista o las políticas del Ministerio de Trabajo de los EE.UU., ni tampoco la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica respaldo por parte del Gobierno de los EE.UU.
3
RECONOCIMIENTO

## Slide 4: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SEGÚN LA LEY DE OSH
Los trabajadores tienen derecho a condiciones laborales seguras y saludables. La Ley de OSH otorga a los trabajadores el derecho a:
    Pedir a la OSHA que inspeccione su centro de trabajo;
    Revise los registros del empleador sobre accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo que realizan.
    Obtener copias de sus registros médicos; y
    Recibir información y entrenamiento sobre los peligros y su prevención, usando los estándares de la OSHA aplicables.
DERECHOS DE LOS
TRABAJADORES
SEGÚN LA LEY DE OSH
Notes: Los trabajadores tienen el derecho a condiciones laborales que no los expongan al riesgo de ser dañados seriamente. Para ayudar a asegurar que el lugar de trabajo sea saludable y seguro, la Ley de OSH otorga a los trabajadores el derecho a pedir a la OSHA que inspeccione su lugar de trabajo; ejercer sus derechos bajo la protección de esta ley sin represalias ni discriminación; y recibir información y entrenamiento sobre peligros y los métodos para prevenirlos. Según la Ley de OSH, los trabajadores también tienen el derecho a pedir que se apliquen los estándares de la OSHA en su lugar de trabajo; obtener copias de los resultados de exámenes relacionados a los peligros en el lugar de trabajo; y revisar los registros de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo y obtener copias de sus registros médicos.

## Slide 5: DERECHOS DE LOS DENUNCIANTES
Los trabajadores pueden presentar una queja formal ante la OSHA en caso de que el empleador tome represalias realizando acciones que perjudiquen a su personal por denunciar situaciones irregulares.
  Para mayor información Derechos del Denunciante
Las leyes que protegen a los denunciantes requieren que las quejas sean presentadas ante la OSHA dentro de ciertos límites de tiempo después de que ocurra la presunta represalia.
DERECHOS DE
LOS DENUNCIANTES
Notes: Los trabajadores pueden presentar una queja formal ante la OSHA si el empleador toma represalias en contra de sus trabajadores por acciones protegidas relacionadas a la salud o seguridad en el centro de trabajo, asbestos en las escuelas, contenedores de carga, aerolíneas, transporte motorizado comercial, productos para consumidores, medioambiente, reforma financiera, seguridad alimentaria, reformas de seguro de salud, seguridad de vehículos motorizados, nuclear, conductos, agencia de transporte público, ferroviario, marítimo, y leyes de valores financieros. Si se considera que el empleador toma represalias en contra del trabajador debido a que el trabajador ejerce sus derechos legales como empleado, los trabajadores deben contactar a la OSHA tan pronto como sea posible. Las quejas deben ser presentadas dentro de los plazos que indica la ley. Un empleado puede presentar una queja a la OSHA visitando o llamando a la oficina local de la OSHA o enviando una queja escrita a la oficina regional o la oficina de área más cercana. Las quejas escritas pueden ser presentadas por fax, comunicación electrónica, entregadas personalmente durante el horario de oficina, enviadas por correo USPS (se recomienda en ese caso un servicio de confirmación) u otro servicio comercial de mensajería.

## Slide 6: DISCLAIMER
La Norma Federal de Comunicación de Riesgos [Federal Hazard Communication Standard] (HCS), Título 29, Parte 1910.1200 del Código de Regulaciones Federales [Code of Federal Regulations] (29 CFR 1910.1200) ordena que “Los trabajadores tienen el derecho a conocer y entender las sustancias químicas peligrosas que usan y cómo trabajar con ellos de forma segura.”
Esta regulación tiene por objeto hacer disponible a los empleados expuestos a las sustancias químicas información sobresustancias químicas peligrosas que están presentes en lugares de trabajo.
La norma de comunicación de riesgos se aplica a todo negocio, incluyendo fabricantes, que usan sustancias químicas peligrosas, sin importar el número de individuos empleados.
6
DERECHO A SABER
Notes: La Norma Federal de Comunicación de Riesgos [Federal Hazard Communication Standard] (HCS), Título 29, Parte 1910.1200 del Código de Regulaciones Federales [Code of Federal Regulations] (29 CFR 1910.1200) ordena: “Los trabajadores tienen el derecho a conocer y entender los productos químicos peligrosos que usan y cómo trabajar con ellos de forma segura.” Esta regulación tiene por objeto hacer disponible a los empleados expuestos a los productos químicos información sobre los productos químicos peligrosos que están presentes en lugares de trabajo.
La Norma de Comunicación de Riesgos se aplica a todo negocio, incluyendo fabricantes, que usan los productos químicos peligrosos, sin importar el número de individuos empleados.

## Slide 7: PREMISA
Este entrenamiento es para
  Personas que están trabajando con sustancias químicas y
    Nunca han tomado ningún entrenamiento sobre las Normas de Comunicación de Riesgos (HCS), o
    Necesitan un entrenamiento de repaso sobre HCS
Esta presentación
  Puede ser usada en su totalidad, o
  Puede ser selectivamente usada por un/a entrenador/a como se considere que sea apropiado en concordancia con los objetivos del entrenamiento.
7
Notes: Este entrenamiento está basado en la premisa de que quienes son entrenados son personas que están trabajando con productos químicos y que nunca han seguido un entrenamiento sobre las Normas de Comunicación de Riesgos (HCS), o que necesitan un entrenamiento de repaso sobre HCS, con actualizaciones, incluyendo GHS. El entrenador que use esta presentación tiene la libertad de usarla en su totalidad o de seleccionar cualquier parte de ésta que él/ella considere apropiado en concordancia con los objetivos del entrenamiento.

## Slide 8: OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Este módulo de entrenamiento está orientado a:
  Ayudar a trabajadores a entender e identificar el propósito de:
    El Derecho a Saber
    Comunicación de Riesgos
    Sistema Globalmente Armonizado (GHS) y
    Norma de Comunicación de Riesgos (HCS)
  Revisar las 10 secciones del HCS
  Presentar información sobre las fechas de vigencia para implementar la nueva norma.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Notes: El objetivo de este material de entrenamiento es dar información sobre el derecho a saber, comunicación de riesgos, el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) y la Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) a través de la identificación de sus propósitos. Otro entrenamiento de este módulo de entrenamiento es explicar cada sección de la norma de comunicación de riesgos y presentar información de las fechas de vigencia para la implementación de la nueva norma.

## Slide 9: COMUNICACIÓN DE RIESGOS
Aplicable a peligros químicos como:
  Peligros para la salud (ejemplo: irritación y carcinogenicidad)
  Peligros físicos (ejemplo: inflamabilidad y corrosión)
  Peligros ambientales (ejemplo: toxicidad acuática)
9
Notes: Las sustancias químicas causan un amplio rango de peligros para la salud, como irritación y carcinogenicidad; peligros físicos como inflamabilidad y corrosión; y peligros ambientales que son toxicidad acuática crónica y toxicidad acuática aguda.

## Slide 10: COMUNICACIÓN DE RIESGOS
El objetivo principal de la comunicación de riesgos es proveer información a los empleados sobre cómo se pueden proteger de sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo.
10
Notes: La Comunicación de Riesgos provee a los empleados información que les permite protegerse en el lugar de trabajo de los peligros químicos mencionados.

## Slide 11: SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO
El Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) es
  Aplicable internacionalmente
  Un nuevo sistema de clasificación y etiquetado de sustancias químicas
GHS
  Trata de sustancias químicas peligrosas
  Está orientado a mejorar la seguridad y salud de trabajadores a través de una comunicación efectiva de riesgos.
11
Notes: GHS, que significa “Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos,” es un enfoque internacional para la comunicación de riesgos que provee criterios consensuados para la clasificación de los productos químicos peligrosos y un enfoque estandarizado para etiquetas y fichas de datos de seguridad. Este es un nuevo sistema para la clasificación y etiquetado de los productos químicos, cubriendo peligros para la salud, físicos y ambientales. Este sistema apunta a mejorar la seguridad y la salud de trabajadores a través de una comunicación más efectiva sobre los productos químicos y sus peligros.

## Slide 12: NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS diapositiva 12
Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) - 29 CFR 1910.1200
  También conocida como la norma del “Derecho a Saber”
  Obliga a que empleadores informen y entrenen trabajadores sobre las sustancias químicas peligrosas
    Enfocándose en posibles peligros para la salud y físicos en su lugar de trabajo.
12
NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS
Notes: Norma de Comunicación de Riesgos (HCS) or 29 CFR 1910.1200 protege el derecho de los empleados a estar informados sobre los peligros químicos en su lugar de trabajo. Esta norma es también conocida como la norma del “Derecho a Saber.” La norma de comunicación de riesgos cubre peligros para la salud, físicos y ambientales y obliga a que los empleadores informen y entrenen trabajadores sobre los químicos peligrosos y sus posibles peligros en el lugar de trabajo.

## Slide 13: NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS diapositiva 13
HCS
  Promulgada por primera vez el 25 de noviembre de 1983
  Se hizo aplicable a la industria de la construcción en 1994
  Fue revisada para alinearla con la GHS en el 2012
  Será implementada en su totalidad para junio del 2016
13
NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS
Notes: La HCS fue promulgada por primera vez el 25 de noviembre de 1983 y se hizo aplicable a la industria de la construcción en 1994. Fue revisada en el 2012 para alinearla con la GHS, que es respaldada por las Naciones Unidas. Este nuevo sistema será implementado en su totalidad para junio del 2016

## Slide 14: NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS Diapositiva 14
La nueva norma (HCS/GHS) ayudará a:
  Mejorar el entendimiento de peligros y seguridad en el uso de las sustancias químicas
  Reducir lesiones y enfermedades
  Decrecer los costos para empresas estadounidenses
Eliminará:
  Actualización de etiquetas
  Revisiones de las SDS
  Evaluaciones adicionales para su clasificación.
14
NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS
Notes: Se espera que la HCS/GHS mejore el entendimiento de peligros y seguridad en el uso de químicos. La nueva norma ayudará a reducir lesiones y accidentes y a decrecer los costos de empresas estadounidenses al eliminar: la necesidad de actualizar etiquetas periódicamente, revisar las fichas de datos de seguridad y realizar evaluaciones para clasificación.

## Slide 15: NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS diapositiva 15
La Norma de Comunicación de Riesgos tiene 10 secciones:
a) Propósito
b) Alcance y Aplicación
c) Definiciones
d) Clasificación de Peligros
e) Programa Escrito de Comunicación de Riesgos
f) Etiquetas y otras Formas de Advertencia
g) Fichas de Datos de Seguridad
h) Información y Entrenamiento de Empleados
i) Secretos Comerciales
j) Fechas de vigencia
15
NORMA DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS
Notes: La Norma de Comunicación de Riesgos tiene 10 secciones que son: propósito, alcance y aplicación, definiciones, clasificación de peligros, programa escrito de comunicación de riesgos, etiquetas y otras formas de advertencia, fichas de datos de seguridad, información y entrenamiento de empleados, secretos comerciales y fechas de vigencia.
Estas secciones son explicadas en detalle en los siguientes diapositivas.

## Slide 16: PROPÓSITO
El objetivo principal de la Norma de Comunicación de Riesgos es:
  Asegurar que
    Todas las sustancias químicas producidas o importadas son clasificadas de acuerdo a sus peligros
    La información sobre los riesgos es transmitida tanto a los empleadores como a los empleados
16
Notes: El propósito principal de la norma es asegurar que todo producto químico importado o producido sea clasificado de acuerdo a sus peligros, y que la información sobre sus riesgos sea transmitida a ambos los empleadores y empleados.

## Slide 17: PROPÓSITO
El HCS está orientado a
  Dar información a los trabajadores, que pueden estar expuestos a sustancias químicas peligrosas, sobre medidas de protección como:
    Etiquetado de las sustancias químicas
    Desarrollo de programas de entrenamiento
    Uso de fichas de datos de seguridad (SDS), y
    Mantenimiento de un programa escrito de comunicación de riesgos.
17
Notes: El HCS también apunta a dar información a personas que pueden estar expuestas a químicos peligrosos, información sobre medidas de protección como el etiquetado de químicos, desarrollo de programas de entrenamiento, uso de fichas de datos de seguridad (SDS) y el mantenimiento de un programa escrito de comunicación de riesgos.

## Slide 18: ALCANCE Y APLICACIÓN
La HCS ordena que:
  Los empleadores deben informar a sus empleados sobre las sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo, a través de:
    Etiquetas u otras formas de advertencia
    Fichas de datos de seguridad (SDS)
    Entrenamiento
18
Notes: Bajo la HCS, los empleadores deben informar a sus empleados sobre la existencia de sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo, a través de etiquetas u otra forma de advertencia como pancartas y marcas, fichas de datos de seguridad que son documentos que contienen detalles sobre químicos peligrosos específicos, y entrenamiento sobre la norma, la existencia de químicos peligrosos en el lugar de trabajo y el uso de esos químicos.
Fuente de la Figura: Número de la subvención Susan Harwood 22315-11-60-F-72, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Campus de Río Piedras
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) [Division of Continued Education and Professional Studies]

## Slide 19: ALCANCE Y APLICACIÓN
La HCS también obliga a que:
  Los empleadores de laboratorios y centros de trabajo donde los empleados solo manipulan las sustancias químicas en contenedores sellados, deben:
    Revisar las etiquetas de los contenedores para asegurarse de que éstas no están deterioradas o removidas,
    Mantener las fichas de datos de seguridad y tenerlas accesibles a los empleados; y
    Asegurarse de que todos los empleados están entrenados en concordancia con la información y la sección de entrenamiento de la norma.
19
Notes: Los empleadores en laboratorios y centros de trabajo donde los empleados solo manipulan químicos peligrosos en contenedores sellados deben revisar las etiquetas en los contenedores para asegurarse que estas no están deterioradas o no han sido removidas, deben mantener fichas de datos de seguridad y hacerlas accesibles a los empleados, y asegurarse de que todos los empleados están entrenados en concordancia con la información y la sección de entrenamiento de la norma.

## Slide 20: ALCANCE Y APLICACIÓN
Bajo la HCS
  Los fabricantes y distribuidores están obligados a proveer toda la información necesaria (SDS y etiquetas de los contenedores) a los empleadores antes del envío.
20
Notes: Los fabricantes y distribuidores están obligados a proveer las fichas de datos de seguridad y etiquetas de los contenedores antes de su envío. Si la ficha de datos de seguridad no es proveída con un envío que ha sido etiquetado como una sustancia química peligrosa, el distribuidor o el empleador debe obtener una del fabricante o importador del producto químico tan pronto como sea posible. El fabricante del producto químico o importador deberá también proveer a los distribuidores o empleadores con una ficha de datos de seguridad cuando ésta sea requerida.
Figure Source: Susan Harwood grant number 22315-11-60-F-72, UNIVERSITY OF PUERTO RICO Río Piedras Campus
Division of Continued Education and Professional Studies (DECEP)

## Slide 21: DEFINICIONES
La HCS define una variedad de términos; estos son:
21
• Artículo
• Secretario Asistente
• Sustancia química
• Fabricante de la sustancia química
• Nombre de la sustancia química
• Clasificación
• Cuenta Comercial
• Nombre común
• Contenedor
Representante designado
• Director
• Distribuidor
• Empleado
• Empleador
• Exposición o expuesto
• Emergencia previsible
• Categoría de peligro
• Clase de peligro
• Peligro que no ha sido clasificado de otra forma (HNOC) [Hazard not otherwise classified]
Notes: Ambos empleados y empleadores deben conocer los significados de las palabras usadas en la HCS para un mejor entendimiento de éstos. Hay muchos términos que son definidos en la sección de definiciones de la HCS, como por ejemplosustancia química, fabricante de sustancias químicas, nombre de la sustancia química, empleado, empleador, clase de peligro, y así sucesivamente.

## Slide 22: DEFINICIONES
Declaración de peligro
Sustancia química peligrosa
Peligro para la salud
Uso inmediato
Importador
Etiqueta
Elementos de etiquetas
Mezcla
Peligro físico
Pictograma
Declaración precautoria
Identificador de producto
• Producir
• Gas pirofórico
• Parte responsible
• Ficha de Datos de Seguridad (SDS) [Safety data sheet]
• Palabras de señalización
• Asfixiante simple
• Identidad química específica
• Sustancia
• Secreto comercial
• Uso
• Área de trabajo
Lugar de trabajo
22
Definiciones adicionales para:
Notes: También hay otras definiciones dadas en la HCS, como por ejemplo: etiqueta, pictograma, área de trabajo, lugar de trabajo, etc.

## Slide 23: DEFINICIONES
Ejempos de términos y definiciones
  “Sustancia química” significa cualquier sustancia, o mezcla de sustancias.
  “Empleador” significa una persona involucrada en una empresa donde las sustancias químicas son o usadas o distribuidas o producidas para su uso o distribución, incluyendo un contratista o un subcontratista.
  “Clase de Peligro” significa la naturaleza de un peligro a la salud o físico. Ejemplo: sólido inflamable, carcinogénico, toxicidad oral aguda
Para una lista completa de definiciones, consulte:
https://www.osha.gov/dsg/hazcom/HCSFinalRegTxt.html
23
Notes: Los términos: sustancia química, empleador y clase de peligro son tres de las definiciones dadas en la norma de comunicación de riesgos. “Sustancia química” significa cualquier sustancia, o mezcla de sustancias. “Empleador” significa una persona involucrada en una empresa en donde las sustancias químicas son o usadas o distribuidas o producidas para su uso o distribución, incluyendo contratistas o subcontratistas.
“Clase de Peligro” significa la naturaleza de un peligro para la salud o físico. Ejemplo: sólido inflamable, carcinogénico, toxicidad oral aguda. Para una lista completa de términos y sus definiciones se puede usar la sección de definiciones de la norma de comunicación de riesgos.

## Slide 24: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
De acuerdo al HCS, importadores y fabricantes están obligados a clasificar los productos químicos según sus peligros usando la amplia gama de literatura científica disponible u otras evidencias sobre peligros potenciales.
La GHS divide los peligros en tres grupos:
PELIGROS
Peligros Físicos
Peligros a la Salud
Peligros Ambientales
24
Notes: De acuerdo al HCS, importadores y fabricantes están obligados a clasificar los productos químicos según sus peligros usando la amplia gama de literatura científica disponible u otras evidencias sobre peligros potenciales. Los peligros son clasificados bajo tres encabezados en HCS: Peligros Físicos, Peligros para la Salud y Peligros Ambientales. Los peligros físicos son aquellos que amenazan la salud física de los empleados, como explosivos. Los peligros para la salud están asociados a productos químicos que generan efectos peligrosos como irritación de la piel, carcinogenicidad y toxicidad aguda. Peligros ambientales pueden generar riesgos de daño a ambientes acuáticos como toxicidad acuática aguda y toxicidad crónica aguda. OSHA no obliga el uso de peligros ambientales en HCS/GHS.

## Slide 25: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS
Los Peligros Físicos, a la Salud y Ambientales son además clasificados en base a la severidad del peligro, expresado por números y letras (según se necesite)
Grupos de Peligros (Físico, a la Salud y Ambiental)
Clase de Peligro (Explosivos, Toxicidad Aguda,…)
Categorías de Peligro (1, 2 or Tipo A, B…)
Subcategorías de Peligro (1A, 1B, 2A….)
25
Notes: Los Peligros Físicos, Para la Salud y Ambientales están además clasificados en base a la severidad del peligro, expresado por números y/o letras. Bajo cada clase de peligro hay diferentes categorías y subcategorías de peligro. Estas categorías muestran la severidad del peligro. En la medida que el número de la categoría de peligro se incrementa, la severidad del peligro decrece.
Las palabras de señalización y declaraciones de peligro son asignadas a los peligros de acuerdo a sus categorías de peligro.

## Slide 26: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS FÍSICOS
Clasificación de Peligros Físicos
  Explosivos
  Gases Inflamables
  Aerosoles Inflamables
  Gases Comburentes
  Gases a Presión
  Líquidos Inflamables
  Sólidos Inflamables
  Sustancia Auto-reactiva
  Líquidos Pirofóricos
  Sólidos Pirofóricos
  Sustancias de Calentamiento
  Espontáneo
  Sustancias que emiten gases inflamables al contactarse con
  el agua
  • Comburentes Líquidos
  • Comburentes Sólidos
  • Peróxidos Orgánicos
  Corrosivos para Metales
26
Notes: Hay 16 peligros físicos que son explosivos, gases inflamables, aerosoles inflamables, gases comburentes que pueden, generalmente al proveer oxígeno, causar o contribuir a la combustión de otro material más que el aire mismo, gases a presión que son una sustancia comprimida, licuada, o disuelta a 29 psi o más, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias auto-reactivas, que son líquidos termalmente inestables o sustancias sólidas o mezclas que pueden experimentar una fuerte descomposión exotérmica aun sin la participación del oxígeno, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos que son capaces de ignición espontánea en aire, sustancias de calentamiento espontáneo que generan calor en reacción con el aire y sin ninguna otra fuente de energía, sustancias que emiten gases inflamables en contacto con el agua, comburentes líquidos y comburentes sólidos que son sustancias que liberan oxígeno en otro material con el propósito de combustión, peróxidos orgánicos que se encuentran en muchos productos como aceleradores, activadores, agentes inter-enlazantes y agentes de curado y corrosivos para los metales.
Figura : Sustancias que emiten gases inflamables al contactarse con el agua.
Fuente: : Número de la subvención Susan Harwood 22315-11-60-F-72, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Campus de Río Piedras
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) [Division of Continued Education and Professional Studies]

## Slide 27: CATEGORÍAS DE PELIGROS FÍSICOS
Clase de Peligro | Categoría de Peligro |  |  |  |  |  | 
Explosivos | Explosivos Inestables | Div. 1.1 | Div. 1.2 | Div. 1.3 | Div. 1.4 | Div 1.5 | Div 1.6
Gases Inflamables | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Aerosoles Inflamables | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Gases Comburentes | 1 |  |  |  |  |  | 
Gases a Presión | 1 |  |  |  |  |  | 
Líquidos Inflamables | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 
Sólidos Inflamables | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Sustancias Auto-reactivas | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | Tipo F | Tipo G
Líquidos Pirofóricos | 1 |  |  |  |  |  | 
Sólidos Pirofóricos | 1 |  |  |  |  |  | 
Sustancias de Calentamiento Espontáneo | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Sustancias que emiten gases inflamables al contactarse con el agua | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
Comburentes Líquidos | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
Comburentes Sólidos | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
Peróxidos Orgánicos | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | Tipo F | Tipo G
Corrosivos para Metales | 1 |  |  |  |  |  | 
27
Notes: Las clases de peligros físicos y sus categorías se alistan arriba. Hay diferentes números de categorías para diferentes peligros. Por ejemplo la categoría para comburentes líquidos puede ser 1, 2 o 3. En cambio, los peróxidos orgánicos pueden ser del tipo A al G, donde la categoría de peligro está designada por una letra. Más información sobre las categorías y la categorización de los peligros físicos puede encontrarse en el APÉNDICE B DEL CFR 1910.1200 – CRITERIOS DE PELIGROS FÍSICOS

## Slide 28: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS FÍSICOS
La clase de líquidos inflamables tiene 4 categorías (1, 2, 3 y 4), con una declaración, palabra de señalización y pictograma
Categorías | Declaración del Peligro | Palabra de Señalización | Símbolo (Pictograma)
Categoría 1 | Líquido y vapor extremadamente inflamables (Punto de flash < 23°C y punto inicial de ebullición ≤ 35°C) (95°F) | “Peligro” | Llama
Categoría 2 | Líquido y vapor altamente inflamables (Punto de flash < 23°C y punto inicial de ebullición ≤ 35°C) (95°F) | “Peligro” | Llama
Categoría 3 | Líquido y vapor inflamables (Punto de flash ≥ 23°C y≤ 60°C) (140°F) | “Advertencia” | Llama
Categoría 4 | Líquid combustible Punto de flash ≥ 60°C (140°F) y ≤ 93°C (200°F) | “Advertencia” | Sin símbolo
28
Notes: Líquido inflamable denota un líquido que tiene un punto de flash de no más de 93°C (199.4°F). El punto de flash es la temperatura mínima a la cual el líquido libera la suficiente concentración de vapor para formar una mezcla inflamable con el aire cerca de la superficie del líquido. Un líquido inflamable se clasifica en una de cuatro categorías. Las declaraciones de peligro, palabras de señalización y pictogramas pueden cambiar para diferentes categorías. Para las categorías 1 y 2 se usa la palabra de señalización “Peligro”, mientras que para las categorías 3 y 4 se usa la palabra de señalización “Advertencia.” El pictograma de Llama se usa para las categorías 1, 2, y 3, per no hay pictograma para la categoría 4.

## Slide 29: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS A LA SALUD
Clasificación de peligros a la salud
    Toxicidad Aguda
    Corrosivo Cutáneo/Irritación
    Daño Ocular Severo/Irritación Ocular
    Sensitización Respiratoria o Cutánea
    Mutagenicidad a Células Germinales
    Carcinogenicidad
    Toxicología Reproductiva
    Toxicidad Sistémica a Órganos
    Diana – Una Sola Exposición
    Toxicidad Sistémica a Órganos
    Diana – Exposición Repetitiva
    Toxicidad por Aspiración
29
Notes:     Hay 10 clases de peligros a la salud; específicamente, toxicidad aguda, que puede dañar los órganos y causar daño a los órganos; corrosión cutánea e irritación que son sustancias químicas que causan daño irreversible y destrucción a la piel; daño ocular severo e irritación ocular, respiratoria, o sensitización cutánea, mutágenos a células germinales que pueden inducir mutaciones hereditables en células germinales humanas; carcinogenicidad, toxicología reproductiva que afectan la habilidad de hombres y mujeres de tener niños y niñas saludables; toxicidad sistémica a órganos diana que es causada por una sola exposición o por exposición repetitiva y que puede dañar o afectar la función de un órgano particular; y toxicidad por aspiración que puede causar neumonía química, y grados variables de daño pulmonar, o muerte.
Figuras: Superior- Corrosión cutánea Inferior- Daño ocular severo
Fuente: Susan Harwood propuesta número 22315-11-60-F-72, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Río Piedras Campus
Division de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)

## Slide 30: CLASIFICACIÓN DE PELIGROS A LA SALUD
Clase de Peligro | Categorías de Peligro |  |  | 
Toxicidad Aguda | 1 | 2 | 3 | 4
Corrosión Cutánea/Irritación | 1A | 1B | 1C | 2
Daño Ocular Serio / Irritación Ocular | 1 | 2A | 2B | 
Sensitización Respiratoria o Cutánea | 1 |  |  | 
Mutagenicidad a Células Germinales | 1A | 1B | 2 | 
Carcinogenicidad | 1A | 1B | 2 | 
Toxicología Reproductiva | 1A | 1B | 2 | Efectos a o via lactancia
Toxicidad Sistémica a Órganos Diana (Una Sola Exposición) | 1 | 2 | 3 | 
Toxicidad Sistémica a Órganos Diana (Exposición Repetitiva) | 1 | 2 |  | 
Toxicidad por Aspiración | 1 |  |  | 
Notes: Las clases de peligros a la salud y sus categorías están alistadas arriba. Hay diferentes categorías para diferentes clases de peligros. Más información sobre la clasificación y categorización de los peligros para la salud se encuentra en el APÉNDICE A de CFR 1910.1200– HEALTH HAZARD CRITERIA

## Slide 31: DAÑO OCULAR SERIO/IRRITACIÓN
Categorías | Declaración del Peligro | Palabra de Señalización | Símbolo (Pictograma)
Categoría 1 (Daño Ocular) | Causa daño ocular serio | “Peligro” | Corrosión
Categoría 2A (Irritación Ocular) | Causa irritación ocular seria | “Advertencia” | Símbolo de Exclamación
Categoría 2B (Irritación Ocular) | Causa irritación ocular | “Advertencia” | Sin pictograma
31
Notes: Daño ocular serio es la producción de daño a los tejidos oculares, o deterioro serio de la visión, después de la aplicación de una sustancia de ensayo a la superficie anterior del ojo, el cual no es completamente reversible después de 21 días de la aplicación. Irritación ocular es la producción de cambios en el ojo después de la aplicación de una sustancia de ensayo a la superficie anterior del ojo, que es completamente reversible después de 21 días de la aplicación. Hay 3 categorías de daño ocular serio e irritación. La categoría 1 es para daño ocular; las categorías 2A y 2B son para peligro de irritación ocular. La declaración de peligro “Causa daño ocular severo” es usada para la Categoría 1; “Causa irritación ocular severa” se usa para la categoría 2A; y “Causa irritación ocular” se usa para la Categoría 2B. La palabra de señalización “Peligro” se usa para la Categoría 1 y “Advertencia” se usa para las Categorías 2A and 2B. El pictograma de Corrosión se usa para la Categoría 1, y el pictograma de símbolo de exclamación se usa para la Categoría 2A. No hay pictograma para la Categoría 2B.

## Slide 32: PELIGROS AMBIENTALES
La clasificación de peligros ambientales no es obligatoria
Peligros al ambiente acuático
Toxicidad acuática aguda
Toxicidad acuática crónica
Categoría 1
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4
Categoría 3
32
Notes: Las clases de peligros abmientales y sus categorías se muestran arriba. Los peligros ambientales son los peligros que afectan la vida acuática. Hay dos clases diferentes de peligros para peligros ambientales; estos son toxicidad acuática aguda y toxicidad acuática crónica. OSHA no requiere peligros ambientales en las etiquetas y la SDS.

## Slide 33: TOXICIDAD ACUÁTICA CRÓNICA
La clase de peligro de Toxicidad Acuática Crónica tiene 4 categorías (1, 2, 3 y 4)
Categorías | Declaración del Peligro | Palabra de Señalización | Símbolo (Pictograma)
Categoría 1 | Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos | “Advertencia” | Pez y Árbol
Categoría 2 | Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos | Sin palabra de señalización | Pez y Árbol
Categoría 3 | Dañino para la vida acuática con efectos duraderos | Sin palabra de señalización | Sin símbolo
Categoría 4 | Puede causar efectos dañinos duraderos a la vida acuática | Sin palabra de señalización | Sin símbolo
33
Notes: La toxicidad acuática crónica significa las propiedades potenciales o actuales de una sustancia que puede causar efectos adversos a los organismos acuáticos. Hay 4 categorías (1,2,3 y 4) para la clase de peligro de la Toxicidad Acuática Crónica . En la Categoría 1, peligro de toxicidad acuática crónica, se usa la severidad de los cambios de peligro según las categorías, y la palabra de señalización de “Advertencia”. No hay ninguna palabra de señalización para otras categorías. Se usa el pictograma del medioambiente para las Categorías 1 y 2, y no hay ningún pictograma para las Categorías 3 y 4.

## Slide 34: PROGRAMA POR ESCRITO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS
Los empleadores están obligados a mantener un programa escrito de comunicación de riesgos en el lugar de trabajo que debe incluir:
  Fichas de datos de seguridad (SDSs), etiquetas y otras formas de advertencia sobre los compuestos químicos presentes
  Una lista de sustancias químicas existentes usando un identificador de producto (nombre o número exclusivo) referenciado en la HDS
  Información de entrenamiento sobre riesgos relacionados con trabajos no rutinarios (por ejemplo la limpieza de reactores)
34
Notes:   Los empleadores están obligados a mantener un programa por escrito de comunicación de riesgos en el lugar de trabajo . En cada lugar de trabajo, debe haber fichas de datos de seguridad, etiquetas y otras formas de advertencia sobre los compuestos químicos presentes; una lista de sustancias químicas existentes usando un identificador de producto, la cual puede ser un nombre o número exclusivo referenciado en la HDS apropiada; e información de entrenamiento sobre riesgos relacionados con trabajos no rutinarios, como por ejemplo tener un manual sobre como limpiar los reactores.

## Slide 35: PROGRAMA POR ESCRITO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS– CASOS DE MÚLTIPLES EMPLEADORES
Para lugares de trabajo con múltiples empleadores, cada patrón debe preparar individualmente un programa por escrito de comunicación de riesgos que:
  Incluye acceso a fichas de datos de seguridad para los empleados de otros empleadores
  Provee medidas precautorias tomadas para proteger trabajadores de otros empleadores de posibles peligros
  Tiene métodos para informar a los empleados de otros empleadores sobre el sistema de etiquetado existente
35
Notes:   Para lugares de trabajo con múltiples empleadores donde todos los empleados pueden ser expuestos a compuestos quimicos peligrosos, todos los empleadores deben preparar un programa de comunicación que incluye acceso para los empleados de otros patrones a las fichas de datos de seguridad; provee las medidas precautorias tomadas para proteger trabajadores de otros empleadores de posibles peligros ; y tiene métodos para informar a los empleados de otros patrones sobre el sistema de etiquetado existente
.

## Slide 36: LUGAR PRIMARIO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA POR ESCRITO DE COMUNICACIÓN DE RIESGOS– MÚLTIPLES LUGARES DE TRABAJO
Si el empleador tiene más de un lugar de trabajo, los materiales para la comunicación de riesgos pueden mantenerse en el lugar principal de trabajo
  De donde puede ser obtenido inmediatamente en una emergencia
Notes: Si el empleador tiene más de un lugar de trabajo, los materiales para la comunicación de riesgos puede mantenerse en el lugar principal de trabajo. El empleador debe asegurarse que los empleados pueden obtener la información requerida inmediatamente en una emergencia.
Fuente de la Figura : Susan Harwood propuesta número 22315-11-60-F-72, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Río Piedras
Campus Division de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)

## Slide 37: ETIQUETAS Y OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIA
Las etiquetas son:
  Escritas, impresas o elementos de información gráfica concerniente a una sustancia química peligrosa
  Sujetadas a, impresas en, o pegadas al contenedor o paquete de una sustancia química peligrosa
37
Notes:   Las etiquetas son escritas, impresas o elementos de información gráfica concerniente a una sustancia química peligrosa que están sujetadas a, impresas en, o pegadas al contenedor o paquete de una sustancia química peligrosa
Fuente de la Figura : Susan Harwood propuesta número 22315-11-60-F-72, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Río Piedras
Campus Division de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)

## Slide 38: ETIQUETAS Y OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIA
Los empleadores pueden usar cualquier sistema de etiquetado siempre y cuando las etiquetas tengan la información y secciones obligatorias.
Las etiquetas deben
  Ser legibles
  Estar claramente visibles
  Estar en inglés (otros lenguajes pueden ser agregados si es necesario)
38
Notes:   Los empleadores pueden usar cualquier sistema de etiquetado siempre y cuando las etiquetas tengan la información y secciones obligatorias. Las etiquetas deben ser legibles y estar claramente visibles. Deben estar en inglés pero otros lenguajes pueden ser agregados si es necesario.

## Slide 39: ETIQUETAS Y OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIA
Las etiquetas se deben actualizar dentro de los 6 meses empezando desde cuando alguna nueva información esté disponible Labels
39
Notes: Productores, distribuidores o importadores de productos químicos, que se enteren de nueva información sobre un producto químico deben actualizar la etiqueta dentro de los 6 meses.

## Slide 40: ETIQUETAS Y OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIA
Los productores, importadores y distribuidores están obligados a etiquetar o marcar sus sustancias químicas antes de que salgan del lugar de trabajo.
40
Notes: Los productores, importadores y distribuidores están obligados a etiquetar o marcar sus sustancias químicas antes de que salgan del lugar de trabajo.
Fuente de la Figura : Susan Harwood propuesta número 22315-11-60-F-72, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO Río Piedras
Campus Division de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP)

## Slide 41: ETIQUETAS Y OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIA
Las etiquetas deben tener:
  Identificador del producto
  Símbolos (pictogramas que indiquen peligro)
  Palabras de señalización
  Declaración(es) de peligro
  Declaración(es) precautoria(s)
  Nombre, dirección, teléfono del fabricante, importador o responsable.
41
Notes: Las etiquetas deben seguir un formato específico de acuerdo a la GHS. Éste requiere que una etiqueta incluya un identificador del producto que muestre cómo el producto químico peligroso es identificado, con información como: el nombre del producto químico o el número del código o lote; pictogramas; palabras de advertencia; declaraciones precautorias; y el nombre, dirección, número de teléfono del fabricante, importador o responsable.

## Slide 42: ETIQUETAS Y OTRAS FORMAS DE ADVERTENCIA
Etiqueta de muestra
42
Notes:   Una etiqueta de muestra que se ve arriba, tiene un identificador de producto, Toxiflam; los pictogramas de llama y calavera y tibios cruzados; la palabra de señalización “Peligro”; la declaración de riesgo “Tóxico si ingerido, Líquido y Vapor Inflamable”; declaración precautoria “No coma, beba o use productos de tabacos cuando use este producto. Lávese las manos bien después de manejar el producto. Mantenga el contenedor bien cerrado. Manténgase alejado de fuentes de calor/chispas/llama abierta. No fume. Lleve guantes protectores y protección para los ojos/cara. Asegura que el contenedor y equipo de recepción tengan conexión a tierra. Use únicamente herramientas que no causen chispas. Almacene en un lugar fresco/bien ventilado. SI SE INGIERE: Enjuáguese la boca y llame al Centro de Control de Envenenamiento o a un médico inmediatamente; y dale su nombre, dirección, número del fabricante, importador o la persona responsable, tales como “MiCompañía, MiCalle, MiCiudad, NJ 00000, Tel: 444 999 9999”.

## Slide 43: PICTOGRAMAS
HCS/GHS
Peligros para la Salud
Llama sobre un círculo
Calavera y Tibios Cruzados
Medioambiente
Llama
Signo de Exclamación
Botella de Gas
Corrosión
Bomba Explotando
43
Notes: Los pictogramas son símbolos estandarizados que alertan a los trabajadores sobre varios peligros. Cada pictograma consiste en un símbolo en un fondo blanco enmarcado con un borde rojo y representa un peligro distinto. En el nuevo sistema de etiquetado tenemos 9 pictogramas para comunicar los peligros a la salud, peligros físicos y peligros ambientales. La OSHA no obliga el uso del pictograma de peligros ambientales. Cada pictograma muestra los peligros a la salud y la seguridad relacionados con el producto químico mismo. En una sola etiqueta pueden encontrarse uno o más de un pictograma. Estos pictogramas también pueden ser encontrados en las fichas de datos de seguridad que contienen más información sobre cada producto químico.

## Slide 44: Peligros a la Salud
Carcinógeno
Mutagenicidad
Toxicidad para la Reproducción
Sensitización Respiratoria
Toxicidad Específica de Órganos Diana
Peligro por Aspiración
44
Notes: El primer pictograma es un símbolo de Peligro para la Salud asociado con sustancias químicas que pueden causar problemas de salud por un largo período de tiempo. Estos son carcinógenos que pueden generar cancer, mutagenicidad que puede causar alteraciones en el ADN, toxicidad para la reproducción que afecta la habilidad de hombres y mujeres de tener hijos saludables, sensibilización respiratoria que puede causar reacciones alérgicas después de la exposición, peligros de toxicidad específica de órganos diana que puede dañar o afectar la función de ciertos órganos y peligros de toxicidad por aspiración que puede producir neumonía química y diferentes grados de problemas pulmonares.

## Slide 45: Llama
  Inflamables
  Pirofóricos
  Calentamiento Espontáneo
  Emite Gas Inflamable
  Auto-reactivos
  Peróxidos Orgánicos
45
Notes: Este pictograma es el símbolo de una llama. Está asociado a líquidos, sólidos y aerosoles inflamables. Este pictorgrama también nos alerta de pirofóficos, que son capaces de generar ingnición espontánea en el aire, y nos alerta de sustancias químicas que se autocalientan ya que generan calor en reacción con el aire y sin ninguna otra fuente de energía.
Este pictorgrama también aparece en productos químcios que emiten gases inflamables y productos auto-reactivos** (Tipos B, C, D, E, F) que son líquidos o sustancias sólidas termalmente inestables o mezclas que pueden sufrir fuertes descomposiciones exotérmicas aun cuando no hay participación de oxígeno. Este pictograma también aparece en peróxidos orgánicos*** (tipos B, C, D, E, F) los cuales se encuentran en muchos productos como aceleradores, activadores, agentes inter-enlazantes y agentes de curado.
**Tipos de autorreactivos;
Tipo B- en la forma en que está empacado, no se detona o deflagra rápidamente pero es capaz de generar una explosión termal. (Causas térmicas de fuego.)
Tipo C – en la forma en que está empacado, posee propiedades explosivas pero no detonará, deflagrará o explotará por calor.
Tipos D, E, F – han dado muestras de peligros como detonaciones parciales, etc. cuando han sido probados en laboratorios pero no presentan estos peligros cuando están empacados.
***Tipos de peróxidos orgánicos:
Tipo B- Cualquier peróxido orgánico que posee propiedades explosivas y que, estando empacado, no se detona, ni deflagra rápidamente, pero podría producir una explosión termal en ese empaque.
Tipo C- Cualquier peróxido orgánico que posee propiedades explosivas cuando el químico, estando empacado, no se detona ni deflagra rápidamente ni genera una explosión termal.
Tipo D-
(i) Detona parcialmente, no deflagra rápidamente y no muestra efectos violentos cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento, o
(ii) No se detona de ningún modo, pero deflagra lentamente y no muestra efectos violentos cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento, o
(iii) No se detona o deflagra de ningún modo y muestra efectos medianos cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento.
Tipo E- Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, no se detona o deflagra de ninguna forma y muestra efectos mínimos o ningún efecto cuando es calentado bajo condiciones de confinamiento.
Tipo F- Cualquier peróxido orgánico que, en pruebas de laboratorio, ni se detona ni deflagra en ningún momento y muestra sólo un efecto mínimo o ningún efecto cuando se calienta bajo condiciones de confinamento, además de mínimo o ningún poder explosivo.

## Slide 46: Signo de Exclamación
  Irritante (piel y ojos)
  Sensitizador Cutáneo
  Toxicidad Aguda (dañina)
  Efectos Narcóticos
  Irritante de Vías Respiratorias
  Peligroso para la Capa de Ozono (No Obligatorio)
46
Notes: El signo de exclamación es usado en etiquetas para sustancias que son: irritantes de la piel y ojos; sensitizadores de la piel, que pueden causar respuestas alérgicas cuando hay contacto con la piel; toxicidad aguda, que puede herir los órganos y causar daño a los órganos; productos químicos que tienen efectos narcóticos; irritantes del tracto respiratorio cuando son inhalados; y productos químicos que son peligrosos para la capa de ozono. La OSHA no obliga a usar este pictograma para señalar peligro a la capa de ozono porque esto no afecta directamente la salud de los trabajadores.

## Slide 47: Botella de Gas
Gases A Presión
  La sustancia está comprimida, en estado líquido o disuelta a 29 psi o mayor presión.
47
Notes: El pictograma con el cilindro de gas aparecerá en etiquetas de cilindros con gases comprimidos a presión. Este pictograma en una etiqueta de produtos químicos significa que la sustancia es un gas comprimido, en estado líquido o disuelto a una presión de 29 libras por pulgada cuadrada o más.

## Slide 48: Corrosión
Corrosión Cutánea/ Quemaduras
Daños Oculares
Corrosión de Metales
48
Notes: El pictograma de corrosión aparece en envases de productos químicos que causan corrosión de la piel o quemaduras y daños a los ojos. También se usa para materiales que son corrosivos de metales.

## Slide 49: Bomba Explotando
Explosivos
Auto-reactivos
Peróxidos orgánicos
49
Notes: El pictograma de bomba explotando es usado para explosivos que son capaces (por reacciones químicas) de producir gas a tal temperatura, presión y velocidad que puede causar daño a su alrededor; se usa también para auto-reactivos (tipos A, B)** que son líquidos o sustancias sólidas o mezclas termalmente inestables capaces de producir una fuerte descomposición exotérmica, aun sin la participación de oxígeno; y se usa el pictograma para peróxidos orgánicos (typos A, B)*** que se encuentran en muchos productos como aceleradores, activadores, agentes inter-enlazantes y agentes de curado.
**Tipos de sustancias auto-reactivas:
Tipo A – en la forma en que está empacado, detonará o deflagará rápidamente.
Tipo B – en la forma en que está empacado, no se detonará o deflagrará rápidamente pero es capaz de generar explosión termal (calentamiento causa explosión) .
***Tipos de peróxido orgánico:
Tipo A – Cualquier peróxido orgánico que, en la forma en que está empacado, puede detonarse o deflagrarse rápidamente.
Tipo B – Cualquier peróxido orgánico que posee propiedades explosivas y que, en la forma en que está empacado, no se detona ni deflagra rápidamente, pero puede generar una explosión termal en ese empaque.

## Slide 50: Llama Sobre un Círculo
Comburentes
  Sustancias que liberan oxígeno en otro material para generar combustión
50
Notes: Este pictograma de una flama sobre un círculo se asocia a materiales que son clasificados como oxidantes. Los oxidantes son sustancias que liberan oxígeno a otro material para generar combustión. De esta forma ayudan a que los materiales se quemen mucho más rápido de lo que se quemarían normalmente. Por lo tanto, los oxidantes no deben ser almacenados cerca a materiales inflamables.

## Slide 51: Calavera y Tibias Cruzadas
Toxicidad Aguda (severa)
  Sobreexposición puede ser tóxica o fatal.
51
Notes: El pictograma de la calavera y tibias cruzadas es usado para identificar productos químicos que causan riesgos de toxicidad aguda. Dependiendo de la toxicidad del producto químico, este pictograma indica que la sobreexposición a este producto químico puede ser tóxica o fatal.

## Slide 52: Medioambiente (No Obligatorio)
Toxicidad Acuática
  Tóxico para plantas y vida acuática.
52
Notes: El último pictograma, que es el medioambiente, aparece en produtos químicos que son considerados tóxicos para las plantas y vida acuática. La OSHA no obliga a usar este pictograma porque no afecta directamente la salud de los trabajadores expuestos.

## Slide 53: PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN
  Muestran la severidad de peligros posibles y orientan a las personas a tomar precauciones.
Palabras de Señalización
Advertencia
Peligro
53
Notes: Las Palabras de Señalización enfatizan los peligros e indican el nivel relativo de severidad del peligro según la forma en que es señalado en la categoría y clase de peligro de la GHS. Las palabras de señalización son usadas para indicar la severidad de los posibles peligros y orientan a las personas a tomar precauciones. “Advertencia” y “Peligro” son las dos palabras de señalización usadas en la HCS/GHS.

## Slide 54: PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN
Advertencia - para peligros menos severos
Peligro - para peligros más severos
Clases de Peligros Ambientales | CategorÍas de Peligros |  |  | 
Toxicidad Acuática Aguda | 1 | 2 | 3 | 
Toxicidad Acuática Crónica | 1 | 2 | 3 | 4
Peligro | 
Advertencia | 
No hay palabra de señalización | 
Las palabras de señalización para diferentes categorías de clases de peligros se muestran con diferentes colores.
54
PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN
Notes: Se usa “Advertencia ” para los peligros menos severos, mientras que se usa “peligro” para los peligros más severos. Dado que las palabras de señalización son asignadas según categorías de peligro, puede haber más de una palabra de señalización para cada clase de peligro. Sin embargo, habrá solamente una palabra de señalización en la etiqueta sin importar la cantidad de riesgos que tiene una sustancia química. Si uno de los peligros requiere la palabra de señalización de “Peligro” y otro requiere la palabra de señalización de “Advertencia,” entonces solamente “Peligro” debe estar en la etiqueta. Se ven los colores de las palabras de señalización en la tabla de arriba. El rojo es para indicar “Peligro” y el amarillo es para indicar “Advertencia”. No hay ningún color si no hay palabra de señalización para la categoría de peligro. Para los peligros ambientales, la toxicidad acuática aguda y la toxicidad acuática crónica, se usa la palabra de señalización de “Advertencia” para la Categoría de Peligro.

## Slide 55: PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN CODIFICADAS POR COLOR PARA LOS PELIGROS FÍSICOS
Clases de Peligros Físicos | Categorías de Peligros |  |  |  |  |  | 
Explosivos | Explosivos inestables | Div. 1.1 | Div. 1.2 | Div. 1.3 | Div. 1.4 | Div 1.5 | Div 1.6
Gases Inflamables | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Aerosoles Inflamables | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Gases Oxidantes | 1 |  |  |  |  |  | 
Gases a Presión | 1 |  |  |  |  |  | 
Líquidos Inflamables | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 
Sólidos Inflamables | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Sustancias Auto-reactivas | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | Tipo F | Tipo G
Líquidos Pirofóricos | 1 |  |  |  |  |  | 
Sólidos Pirofóricos | 1 |  |  |  |  |  | 
Sustancias que pueden autocalentarse | 1 | 2 |  |  |  |  | 
Sustancias que emiten gases inflamables al contacto con agua | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
Líquidos Oxidantes | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
Sólidos Oxidantes | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 
Peróxidos Orgánicos | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E | Type F | Type G
Corrosivos para Metales | 1 |  |  |  |  |  | 
PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN CODIFICADAS POR COLOR PARA LOS PELIGROS FÍSICOS
Notes: Hay diferentes palabras de señalización para diferentes categorías de riesgo para cada clase de riesgo físico. Por ejemplo, se usa “Peligro” para los gases inflamables en la Categoría 1 (en rojo) y se usa “Advertencia” en la Categoría 2 (en amarillo). Se requiere la palabra de señalización “Peligro” (en rojo) para los peróxidos orgánicos, Tipos A, B, C y D, mientras los Tipos E y F requieren la palabra de señalización “Advertencia” (en amarillo). El Tipo G no tiene palabra de señalización, por eso no tiene color.

## Slide 56: PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN CODIFICADAS POR COLOR PARA LOS PELIGROS AMBIENTALES
Clases de Peligros a la Salud | Categorías de Peligros |  |  | 
Toxicidad Aguda | 1 | 2 | 3 | 4
Corrosivo Cutáneo/Irritación | 1A | 1B | 1C | 2
Daño Ocular Severo/Irritación Ocular | 1 | 2A | 2B | 
Sensitización Respiratoria | 1 |  |  | 
Sensitización Cutánea | 1 |  |  | 
Mutagenicidad a Células Germinales | 1A | 1B | 2 | 
Carcinogenicidad | 1A | 1B | 2 | 
Toxicología Reproductiva | 1A | 1B | 2 | Efectos en o vía lactancia
Toxicidad Sistémica a Órganos Diana-Una Sola Exposición | 1 | 2 | 3 | 
Toxicidad Sistémica a Órganos Diana-Exposición Repetitiva | 1 | 2 |  | 
Toxicidad por Aspiración | 1 |  |  | 
PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN CODIFICADAS POR COLOR PARA LOS PELIGROS AMBIENTALES
Notes: También se asignan palabras de señalización a diferentes categorías de peligros para cada clase de peligro ambiental. Por ejemplo, para daño ocular severo e irritación ocular, hay tres categorías diferentes, y se usa “Peligro” para la Categoría 1 (en rojo) y se usa “Advertencia” para la Categoría 2A y 2B (en amarillo).

## Slide 57: DECLARACIÓN DE PELIGRO
La declaración de peligro describe la naturaleza del peligro(s) de una sustancia química para cada clase de peligro (ej., físico, a la salud, o ambiental)
Algunos ejemplos
    “Causa daño ocular severo por exposición prolongada o repetitiva.”
    “Tóxico si es inhalado.”
57
DECLARACIÓN DE PELIGRO
Notes: Las declaraciones de peligro son estandarizadas y son asignadas expresiones que describen el peligro(s) de una sustancia química para cada categoría de clase de peligro. Algunos ejemplos son “Causa daño ocular severo por exposición prolongada o repetitiva” y “Tóxico si es inhalado”.

## Slide 58: DECLARACIÓN PRECAUTORIA
La declaración precautoria ayuda a prevenir o minimizar los efectos adversos durante el manejo, transporte o almacenamiento de productos químicos peligrosos
Existen cuatro tipos de declaraciones precautorias:
    Prevención (para minimizar exposición)
    Respuesta (qué hacer en caso de exposición, ej., primeros auxilios)
    Almacenamiento (requisitos para el almacenamiento)
    Desecho (consistente con las regulaciones)
58
DECLARACIÓN PRECAUTORIA
Notes: Las declaraciones precautorias son medidas recomendadas para prevenir o minimizar los efectos adversos durante el manejo, transporte o almacenamiento de productos químicos peligrosos. Algunos ejemplos son “manténgase alejado de fuentes de calor, chispas y flamas abiertas, y almacenese en un lugar fresco, bien ventilado” o “no coma, beba o fume mientras uno está usando este producto”. (Se incluyen los primeros auxilios en la información precautoria.) La etiqueta GHS debe incluir toda la información precautoria apropiada. Existen cuatro tipos de declaración precautoria: prevención que se usa para minimizar la exposición; respuesta que se usa para explicar qué hacer en caso de exposición; almacenamiento muestra los requisitos para el almacenamiento y desecho; desecho muestra cómo desechar la sustancia química según las regulaciones.

## Slide 59: DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS
El fabricante, importador o empleador puede agregar información útil e instrucciones a las etiquetas en forma de declaraciones suplementarias (opcional)
Algunos ejemplos son:
    Equipo de protección personal recomendado (EPP)
    Ingredientes en los productos químicos, etc.
59
DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS
Notes: Las declaraciones suplementarias son una sección opcional para las etiquetas. El fabricante de la etiqueta puede proveer información o instrucciones adicionales cuando se considere útil. Un ejemplo de una cosa que se considere suplementaria es la recomendación del uso de ciertos tipos de equipo de protección personal (EPP) que los trabajadores necesitan usar para protegerse mientras manejan la sustancia química. Otro ejemplo puede incluir información sobre el porcentaje de ingredientes en los productos químicos.

## Slide 60: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)
SDS es un documento que contiene los detalles y el uso de sustancias químicas peligrosas específicas
HCS requiere que los fabricantes, distribuidores o importadores de sustancias químicas provean la SDS para comunicar los riesgos de productos químicos
60
PARA VER UN EJEMPLO HAGA CLICK AQUÍ
Notes:   Las Fichas de Datos de Seguridad (SDSs) son los recursos completos para los detalles sobre las sustancias químicas peligrosas y cómo puede ser usado de forma segura el producto. La HCS requiere que los fabricantes, distribuidores, o importadores de sustancias químicas provean el SDS para comunicar los riesgos de los productos químicos peligrosos. Se puede encontrar un ejemplo en el siguiente enlace: https://www.dropbox.com/s/8igarlegp6b49ym/Safety%20Data%20Sheet%20Gasoline.pdf

## Slide 61: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Las SDSs actualizados deben:
  ser mandadas con el primer envío del producto peligroso
  estar disponibles para los trabajadores en cualquier momento en el lugar de trabajo
Si el empleador nota que la SDS no está disponible,
  es necesario que el fabricante sea informado inmediatamente y que la SDS sea obtenida tan pronto como sea posible.
  El fabricante tiene que mandar cualquier SDS que sea solicitada por un cliente tan pronto como sea posible
61
Notes: La SDS debe ser mandada con el primer envio del producto peligroso después de que sea fabricado o actualizado. Si el empleado nota que la SDS no está disponible, es necesario que el fabricante sea informado inmediatamente y que la SDS sea obtenida tan pronto como sea posible. El fabricante tiene que mandar cualquier SDS que sea solicitada por un cliente tan pronto como sea posible. Es necesario que los empleadores hagan disponibles las SDS(s) para los trabajadores en cualquier momento en el lugar de trabajo.

## Slide 62: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Los empleadores deben tener la SDS de cada sustancia químicia peligrosa en el lugar de trabajo.
La SDS tiene que
  ser en inglés
  ser basada en evidencia científica
  ser revisada dentro de 3 meses cuando haya nueva información disponible
Los fabricantes e importadores de sustancias químicas deben obtener o desarrollar una SDS para cada sustancia química peligrosa que producen o importan
62
Notes: Los fabricantes e importadores de sustancias químicas deben obtener o desarrollar una ficha de datos de seguridad para cada sustancia química que producen o importan. Los empleadores deben tener la ficha de datos de seguridad para cada sustancia química peligrosa que usan en el lugar de trabajo. Las fichas de datos de seguridad deben ser en inglés, y deben ser basadas en evidencia científica. Si un fabricante, importador o distribuidor se entera de un peligro nuevo o de información nueva, es necesario que la ficha de datos de seguridad sea actualizada dentro de 3 meses.

## Slide 63: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Hay 16 secciones en la HCS/GHS (12 son obligatorias), que se delinean a continuación:
  Identificación
  Identificación del peligro
  Composición/información de los ingredientes
  Medidas de primeros auxilios
  Medidas de prevención de incendios
  Medidas en caso de liberación accidental
  Manejo y almacenamiento
63
Notes: La SDS debe incluir 16 encabezados, y 12 de ellos son obligatorios. Primero, debe haber información sobre la identificación de una sustancia o compuesto y del proveedor, con el número de teléfono en caso de emergencia, etc. La segunda es la sección de identificación del peligro(s) que identifica los peligros de la sustancia química y las advertencias apropriadas que son relacionadas con aquellos peligros como la clasificación del peligro de la sustancia química (ej., líquido inflamable, categoría), palabra de señalización, declaración del peligro, pictograma y declaración precautoria. La tercera sección es la de Composición/información de ingredientes que identifica el ingrediente(s) en el producto, incluyendo las impurezas y los aditivos estabilizadores como el nombre de la sustancia química, su nombre común y sinónonimo . En las siguientes secciones, la sección de Medidas de primeros auxilios describe los servicios de primera repuesta que le deben ser proporcionados por personas sin capacitación a un individuo que ha sido expuesto a la sustancia química. La sección de Medidas de prevención de incendios proporciona recomendaciones sobre equipo adecuado para extinguir un incendio y equipo protector especial o precauciones para los bomberos, consejos sobre los riesgos específicos que pueden ser producidos por la sustancia química durante el incendio. Las medidas en caso de la liberación accidental proveen recomendaciones sobre las respuestas apropiadas en caso de derrame, fuga, o liberación, incluyendo las prácticas de contención y limpieza para prevenir o minimizar la exposición a las personas, propiedades, o al medioambiente. La sección de Manejo y almacenamiento proporciona consejos sobre las prácticas del manejo seguro y las condiciones del almacenamiento seguro de las sustancias químicas.

## Slide 64: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
  Controles de exposición /protección personal
  Propiedades físicas y químicas
  Estabilidad y reactividad
  Información toxicológica
  Información ecológica
  Consideraciones para la eliminación
  Información sobre el transporte
  Informacion regulatoria
  Otra información, incluyendo la fecha de preparación o la última revisión
No obligatorias
64
Notes: La sección de Controles de exposición/protección personal tiene que ver con los límites de exposición recomendado por OSHA, Límites de Exposición Permisibles (PELs), Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) Valores de Límite de Umbral (TLVs) y fabricantes, controles de ingeniería, y medidas de protección personal que pueden ser usados para minimizar exposición. La sección de Propiedades físicas y químicas identifica las propiedades físicas y químicas relacionadas con la sustancia o compuesto tales como la apariencia, olor, presión de vapor, pH, densidad relativa, etc. La sección de Estabilidad y reactividad describe los peligros de la reactividad de la sustancia química y la información sobre la estabilidad de la sustancia química tales como la descripción de la prueba de datos específica de una sustancia química, estabilizadores que pueden ser necesarios para mantener la estabilidad química, etc. La Información toxicológica identifica los efectos toxicológicos y a la salud, o indica que tales datos no están disponibles, tal como la información sobre las probables vías de exposición (inhalación, (inhalation, ingestión, contacto cutáneo e ocular, descripción de los efectos retrasados, inmediatos, o crónicos debido a of the delayed, immediate, o exposición a mediano o largo plazo, etc). Las secciones de Información ecológica, Consideraciones para la eliminación, Información sobre el transporte e Información regulatoria no son obligatorias y por eso no se hacen cumplir por OSHA. La sección de Información ecológica delinea los impactos ecológicos de la sustancia química si se libera al medioambiente, tal como la posibilidad de que una sustancia se transfiere de la tierra al agua subterránea, la potencial de la reducción de la capa de ozono. La sección de Consideraciones para la eliminación proporciona consejos sobre las mejores prácticas del desecho, reciclaje o recuperación de la sustancia química o su contenedor, etc. La sección de Información sobre el transporte incluye información sobre la clasificación del envío y transporte de químicos peligrosos por tierra, aéreo, ferrocarril o marítimo, tales como el número UN (el número de identificación de cuatro dígitos de una sustancia), el nombre UN oficial para el envío, etc. La sección de Información regulatoria identifica las condiciones de trabajo y las normas ambientales específicas para el producto que no esté indicado en ningún otro lugar en la SDS, tal como cualquier información regulatoria al nivel nacional y/o regional sobre la sustancia o compuesto (incluyendo cualquier norma de OSHA, el Departmento del Transporte, la Agencia de Protección Ambiental, o las normas de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor). La sección de Otra información es otra sección obligatoria e indica cuándo la SDS fue preparada o cuándo fue hecha la última revisión conocida. La SDS también puede expresar dónde hicieron los cambios a la versión anterior. Tal vez Usted desea contactarle al proveedor para una explicación de los cambios. Otra información útil también puede estar incluida en esta sección.

## Slide 65: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
65
Muestra de la SDS (las primeras dos secciones)
Notes: La muestra que se delinea arriba presenta las primeras dos secciones de una ficha de datos de seguridad típica.

## Slide 66: FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
Cada trabajador debe estudiar las SDSs relevantes antes de trabajar con las sustancias químicas.
Si los trabajadores tienen que desplazarse entre lugares de trabajo diferentes durante su turno laboral, el empleador tiene que asegurarse que los trabajadores puedan obtener la información de la SDS inmediatamente en caso de emergencia
Si los trabajadores necesitan información adicional o si tienen preguntas, ellos deben preguntarles a sus patrones o supervisores
66
Notes: Cada trabajador debe estudiar la SDS antes de trabajar con las sustancia químicas. Si los trabajadores tienen que desplazarse entre un turno laboral, las fichas de datos de seguridad tienen que estar guardadas en el lugar de trabajo principal. Sin embargo, el empleador tiene que asegurarse que los trabajadores puedan obtener la información necesaria en caso de emergencia. Si el trabajador necesita información adicional o si tiene preguntas, debe preguntarles a sus patrones o supervisores.

## Slide 67: CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES
Los trabajadores deben ser informados sobre
  Requisitos de capacitación e información sobre las sustancias químicas con las que van a trabajar
  Operaciones en el lugar de trabajo donde están ubicadas y donde se usan sustancias químicas peligrosas
  La ubicación y la disponibilidad del programa por escrito de comunicación de riesgos, las fichas de datos de seguridad, y la(s) lista(s) de las sustancias químicas peligrosas.
67
Notes: Los trabajadores deben ser informados sobre los requisitos de capacitación e información, operaciones en el lugar de trabajo donde están ubicadas u donde se usan sustancias químicas peligrosas, además de la ubicación y la disponibilidad del programa por escrito de comunicación de riesgos, las fichas de datos de seguriad, y la(s) lista(s) de las sustancias químicas peligrosas.

## Slide 68: CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES
Los trabajadores deben ser entrenados en
  los métodos y las observaciones que se usan para detectar la presencia o liberación de las sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo
  las medidas que los trabajadores pueden usar para protegerse de los riesgos posibles
  Los detalles del programa de comunicación de riesgo desarrollado por el empleador, incluyendo
    las etiquetas en los contenedores recibidos
    el sistema de etiquetado del empleador
    las fichas de datos de seguridad, dónde encontrarlas, y cómo usar la información en la SDS.
68
Notes: Los trabajadores deben ser entrenados en los métodos y las observaciones que se usan para detectar la presencia o liberación de sustancias químicas peligrosas en el lugar de trabajo, las medidas que los trabajadores pueden usar para protegerse de los riesgos posibles, y los detalles del programa de comunicación de riesgo desarrollado por el empleador, incluyendo , las etiquetas en los contenedores recibidos; el sistema de etiquetado del empleador; las fichas de datos de seguridad; dónde encontrar y cómo usar la información específica en la SDS, etc.

## Slide 69: SECRETOS COMERCIALES
Fabricantes, importadores, o empleadores pueden retener la identidad de sustancias químicas específicas, incluyendo:
  Nombre de la sustancia química
  Porcentaje exacto de los ingredientes
  Otra información sobre sustancias
  químicas peligrosas
69
Notes: Fabricantes, importadores, o empleadores pueden retener la identidad de sustancias químicas específicas, incluyendo el nombre de la sustancia química, el porcentaje exacto de ingredientes y otra información sobre sustancias químicas peligrosas.
Fuente de la Figura: Número de la subvención Susan Harwood 22315-11-60-F-72, UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, Campus de Río Piedras
División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) [Division of Continued Education and Professional Studies]

## Slide 70: SECRETOS COMERCIALES
En caso de emergencia, para tratamientos de primeros auxilios, el fabricante, importador o empleador, debe inmediatamente revelar:
  identidad química, y
  porcentajes de ingredientes
al médico o enfermero tratante sin ningún acuerdo de confidencialidad.
70
Notes: En caso de emergencia, para tratamientos de primeros auxilios, el fabricante, importador o empleador, debe inmediatamente revelar la identidad química y porcentajes de ingredientes al médico o enfermero tratante sin ningún acuerdo de confidencialidad.

## Slide 71: SECRETOS COMERCIALES
En situaciones que no son emergencias, el importador, fabricante o empleador puede revelar información sobre los químicos a los profesionales de la salud (que proveen servicios médicos o de salud a trabajadores expuestos), si la solicitud:
  es hecha por escrito
  tiene detalle razonable
  incluye descripciones de procedimientos para mantener la confidencialidad
Si hay una disputa entre las partes sobre secretos comerciales pueden acudir a la OSHA para resolverla.
71
Notes: En situaciones que no son emergencias, el importador, fabricante o empleador puede revelar información sobre los químicos a los profesonales de la salud que proveen servicios médicos o de salud a trabajadores expuestos si la solicitud es hecha por escrito, tiene detalle razonable, e incluye una descripción de procedimientos que deben ser usados para mantener la confidencialidad de la información revelada. Si hay una disputa entre las partes sobre secretos comerciales pueden acudir a la OSHA para resolverla.

## Slide 72: EFFECTIVE DATES
Fechas Efectivas de Cumplimiento | Requisito(s) | Quien
1 de Diciembre 2013 | Entrenar empleados sobre los elementos de las nuevas etiquetas y el formato de las fichas de datos de seguridad (SDS). | Empleadores
1 de Junio 2015* 1 de Diciembre 2015 | Cumplimiento con todas las diposiciones modificadas de esta regla final, excepto: El Distribuidor no debe enviar contenedores etiquetados por el importador o el fabricante de los productos químicos a menos que ésta sea una etiqueta de la GHS | Fabricantes de sustancias químicas, importadores, distribuidores y empleadores.
1 de Junio 2016 | Actualizar el programa alternativo de etiquetado y comunicación de riesgos del lugar de trabajo cuando sea necesario y proveer entrenamiento adicional a los empleados sobre peligros físicos y para la salud recientemente identificados. | Empleadores
Período de transición a la fechas efectivas de cumplimiento anotadas arriba | Se puede cumplir con la 29 CFR 1910.1200 (la norma final), o la norma actual, o ambas | Fabricantes de sustancias químicas, importadores, distribuidores y empleadores.
72
FECHAS DE
VIGENCIA
Notes: De acuerdo a la versión revisada de la norma de comunicación de riesgos publicada el 24 de marzo del 2012, los empleadores tienen hasta el 1 de diciembre del 2013 para entrenar a sus trabajadores sobre los nuevos elementos de las etiquetas y sobre el formato de las fichas de datos de seguridad. Fabricantes y distribuidores de químicos deben reclasificar sus químicos de acuerdo a las indicaciones de la GHS y formatear las fichas de datos de seguridad y etiquetas hasta el 1 de junio del 2015, y después de eso tienen seis meses para distribuir el inventario antiguo.
Después del 1 de diciembre del 2015, los distribuidores no deben enviar contenedores etiquetados por el fabricante o importador de los químicos a menos que tenga una etiqueta GHS. El etiquetado y el programa de comunicación de riesgos del lugar de trabajo deben ser actualizados de acuerdo a la GHS, y los empleadores tienen hasta el 1 de junio del 2016 para proveer entrenamiento adicional para los empleados sobre peligros para la salud y físicos recientemente identificados.
Durante el período de transición, los empleadores deberán cumplir con la norma existente de comunicación de riesgos o con la norma revisada con la GHS o ambas.
La OSHA reconoce que los programas de comunicación de riesgos se realizarán durante un período de tiempo en el que tanto las etiquetas y las SDS producidas bajo ambas normas estarán presentes en el lugar de trabajo. Esto será considerado aceptable y los empleadores no serán obligados a mantener dos grupos de etiquetas y las SDS para cumplir con la norma.

## Slide 73: RESUMEN
La HCS clasifica peligros como peligros físicos, para la salud y ambientales.
  Los peligros son además clasificados en base a su severidad.
Los empleadores están obligados a mantener un programa escrito de comunicación de riesgos, y
  Una lista de los productos químicos existentes usando un identificador de producto
  Información de entrenamiento sobre los peligros de trabajos no rutinarios, (ejemplo: limpiado de recipientes de reacción.)
RESUMEN
Notes: La HCS clasifica peligros como peligros físicos, para la salud y ambientales. Los peligros ambientales no son regidos por la OSHA. Estas clases de peligros son además clasificados en base a su severidad expresada por números y letras. En cada lugar de trabajo, los empleadores están obligados a mantener un programa escrito de comunicación de riesgos que incluye fichas de datos de seguridad, etiquetas u otra forma de advertencia sobre químicos, una lista de los productos químicos existentes usando un identificador de producto referido por la SDS, e información de entrenamiento sobre los peligros de trabajos no rutinarios, como el limpiado de recipientes de reacción.

## Slide 74: RESUMEN 2
La SDS debe estar:
  disponible en el lugar de trabajo
  en inglés
  basada en evidencia científica
  revisada dentro de los tres meses después de que nueva información es disponible.
Las etiquetas deben ser:
  Legibles
  claramente visibles
  en inglés
  revisada dentro de los seis meses después de que nueva información es disponible.
RESUMEN
Notes: Las fichas de datos de seguridad deben siempre estar disponibles para los trabajadores en el lugar de trabajo. La SDS debe estar escrita en inglés; sin embargo, otros lenguajes puede ser incluidos si es necesario. La información dada debe estar basada en evidencia científica. Si nueva información es disponible, la SDS debe ser actualizada por el fabricante, importador o distribuidor dentro de tres meses. Las etiquetas en los contenedores deben ser legibles y claramente exhibidas. Las etiquetas deben estar escritas en inglés, sin embargo, otros idiomas pueden ser incluidos como información adicional. Éstas deben ser revisadas dentro de los seis meses después de que nueva información es disponible.

## Slide 75: fin
¡GRACIAS!
75